# II. КРАНЫ ШАРОВЫЕ

# ДЛЯ ГАЗА

# КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ГАЗА ТИП WK

# модификация WK 4a

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 32 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -30 - 1000С |
| ● | среда | неагрессивные природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана |

# Материалы								График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь R-35 |
| 2 | Шар | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 латунь CuZn39Pb3 с покрытием Cr-Ni |
| 3 | Уплотнение шара | PTFE |
| 4 | Шток | нержавеющая сталь X30Cr13 |
| 5 | Уплотнение штока | NBR, PTFE |
| 6 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 7 | Ручка | углеродистая сталь St37-2 |

# Размеры

| DN | PN | D1 | D0 | d0 | n | Dz | f | L | H | a | s | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | - | мм | кг |
| 15 | 1,6–4,0 | 47 | 65 | 14 | 4 | 95 | 2 | 40 | 55 | - | - | 2.2 |
| 20 | 1,6–4,0 | 58 | 75 | 14 | 4 | 105 | 2 | 45 | 65 | - | - | 3.0 |
| 25 | 1,6–4,0 | 68 | 85 | 14 | 4 | 115 | 2 | 50 | 70 | - | - | 4.0 |
| 32 | 1,6–4,0 | 78 | 100 | М16 | 4 | 128 | 3 | 62 | 85 | 20 | 14 | 5.0 |

# КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ГАЗА ТИП WK модификация WK 2a

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 32 – 125 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -30 - 1000С |
| ● | среда | неагрессивные природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана |

# Материалы 				График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь R-35 |
| 2 | Шар | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 латунь CuZn39Pb3 с покрытием Cr-Ni |
| 3 | Уплотнение шара | PTFE |
| 4 | Шток | сталь 41Cr4 |
| 5 | Уплотнение штока | NBR, PTFE |
| 6 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 7 | Ручка | углеродистая сталь St37-2 |

# Размеры

| DN | PN | D1 | D0 | d0 | n | Dz | g | f | L | H | a | s | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | - | мм | кг |
| 32 | 1,6–4,0 | 78 | 100 | 18 | 4 | 140 | 16 | 2 | 77 | 86 | 16 | 14 | 5,5 |
| 40 | 1,6–4,0 | 88 | 110 | 18 | 4 | 150 | 18 | 3 | 77 | 95 | 20 | 17 | 5,5 |
| 50 | 1,6–4,0 | 102 | 125 | 18 | 4 | 165 | 20 | 3 | 90 | 100 | 20 | 17 | 8,4 |
| 65 | 1,6 | 122 | 145 | 18 | 4 | 185 | 20 | 3 | 105 | 125 | 25 | 20 | 10,0 |
|  | 2,5-4,0 | 122 | 145 | М16 | 8 | 185 | 22 | 3 | 105 | 125 | 25 | 20 | 10,0 |
| 80 | 1,6-4,0 | 135 | 160 | 18 | 8 | 200 | 24 | 3 | 120 | 135 | 25 | 19 | 12,5 |
| 100 | 1,6 | 158 | 180 | М16 | 8 | 220 | 24 | 3 | 160 | 150 | 25 | 20 | 20,0 |
|  | 2,5-4,0 | 158 | 190 | М20 | 8 | 235 | 24 | 3 | 160 | 150 | 25 | 20 | 20,0 |
| 125 | 1,6 | 190 | 210 | М16 | 8 | 250 | 26 | 3 | 187 | 170 | 35 | 25 | 25,0 |
|  | 2,5-4,0 | 190 | 220 | М20 | 8 | 270 | 26 | 3 | 187 | 170 | 35 | 25 | 25,0 |

# КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ГАЗА ТИП WK модификация WK 6b

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 100 – 200 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -30 - 1000С |
| ● | среда | неагрессивные природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана |

# Материалы								График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь R-35 |
| 2 | Шар | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 высокопрочный чугун GGG50 с покрытием Cr-Ni |
| 3 | Уплотнение шара | PTFE |
| 4 | Шток | сталь 41Cr4 |
| 5 | Уплотнение штока | NBR, PTFE |
| 6 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 7 | Пружина | пружинная сталь |
| 8 | Ручка | углеродистая сталь St37-2 |

# Размеры

| DN | PN | D1 | D0 | d0 | n | Dz | D | g | f | L | H | a | s | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | - | мм | кг |
| 100 | 1,6 | 158 | 180 | 18 | 8 | 220 | 167 | 24 | 3 | 350 | 152 | 25 | 20 | 25,0 |
|  | 2,5–4,0 | 158 | 190 | 22 | 8 | 235 | 167 | 24 | 3 | 350 | 152 | 25 | 20 | 25,0 |
| 125 | 1,6 | 184 | 210 | 18 | 8 | 250 | 193 | 26 | 3 | 325 | 169 | 29 | 25 | 34,0 |
|  | 2,5-4,0 | 184 | 220 | 26 | 8 | 270 | 193 | 26 | 3 | 325 | 169 | 29 | 25 | 34,0 |
| 150 | 1,6 | 212 | 240 | 22 | 8 | 285 | 244 | 26 | 3 | 350 | 202 | 27 | 25 | 50,0 |
|  | 2,5 | 212 | 250 | 26 | 8 | 300 | 244 | 28 | 3 | 350 | 202 | 27 | 25 | 50,0 |
| 200 | 1,6 | 268 | 295 | 22 | 12 | 340 | 324 | 30 | 3 | 400 | 238 | 27 | 25 | 90,0 |
|  | 2,5 | 278 | 310 | 26 | 12 | 360 | 324 | 30 | 3 | 400 | 238 | 27 | 25 | 90,0 |

# КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ГАЗА ТИП WK

# модификация WK 6a

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 250 – 500 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 2,5 МПа |
| ● | температура | -30 - 1000С |
| ● | среда | неагрессивные природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана |

# Материалы								  График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь R-35 |
| 2 | Шар | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 высокопрочный чугун GGG50 с покрытием Cr-Ni |
| 3 | Уплотнение шара | PTFE |
| 4 | Шток | сталь 41Cr4 |
| 5 | Уплотнение штока | NBR, PTFE |
| 6 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 7 | Пружина | пружинная сталь |

# Размеры

| DN | PN | D1 | D0 | d0 | n | Dz | D | g | f | L | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | - | мм |
| 250 | 1,6 | 320 | 355 | 26 | 12 | 405 | 452 | 26 | 3 | 530 | 325 |
|  | 2,5 | 355 | 370 | 30 | 12 | 425 | 452 | 30 | 3 | 530 | 325 |
| 300 | 1,6 | 370 | 400 | 26 | 12 | 460 | 508 | 28 | 4 | 630 | 355 |
|  | 2,5 | 390 | 430 | 30 | 16 | 485 | 508 | 34 | 4 | 630 | 355 |
| 350/300 | 1,6 | 430 | 470 | 26 | 16 | 520 | 560 | 30 | 4 | 690 | 430 |
|  | 2,5 | 450 | 490 | 33 | 16 | 550 | 560 | 38 | 4 | 690 | 430 |
| 400 | 1,6 | 482 | 525 | 30 | 16 | 580 | 610 | 32 | 4 | 750 | 500 |
|  | 2,5 | 505 | 550 | 36 | 16 | 620 | 610 | 40 | 4 | 750 | 500 |
| 500 | 1,6 | 585 | 650 | 33 | 20 | 715 | 750 | 34 | 4 | 880 | 600 |
|  | 2,5 | 615 | 660 | 36 | 20 | 730 | 750 | 44 | 4 | 880 | 600 |

Н2 колонка* - размеры удлинительных колонок и редукторов к ним подбираются индивидуально.

# КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ПОД СВАРКУ ДЛЯ ГАЗА ТИП WK

# модификация WK 2с

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 - 200 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -30 - 1000С |
| ● | среда | неагрессивные природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана |

# Материалы								График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь R-35 |
| 2 | Шар | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 латунь CuZn39Pb3 с покрытием Cr-Ni |
| 3 | Уплотнение шара | PTFE |
| 4 | Шток | сталь 41Cr4 |
| 5 | Уплотнение штока | NBR, PTFE |
| 6 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 7 | Пружина | пружинная сталь |
| 8 | Ручка | углеродистая сталь St37-2 |

# Размеры

| DN | PN | D | d | L | H | a | s | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | кг |
| 15 | 4,0 | 43 | 21,3 | 230 | 50 | --- | --- | 0,7 |
| 20 | 4,0 | 53 | 26,9 | 240 | 60 | --- | --- | 0,9 |
| 25 | 4,0 | 58 | 33,7 | 250 | 70 | --- | --- | 1,3 |
| 32 | 4,0 | 66 | 42,4 | 466 | 79 | 16 | 14 | 3,0 |
| 40 | 4,0 | 78 | 48,3 | 480 | 99 | 18 | 17 | 4,3 |
| 50 | 4,0 | 88 | 60,3 | 490 | 115 | 18 | 17 | 4,9 |
| 65 | 4,0 | 113 | 76,1 | 500 | 125 | 25 | 20 | 6,1 |
| 80 | 4,0 | 132 | 88,9 | 520 | 133 | 26 | 19 | 7,5 |
| 100 | 4,0 | 167 | 108,0 | 520 | 150 | 25 | 20 | 12,2 |
| 125 | 4,0 | 193 | 133,0 | 587 | 168 | 28 | 25 | 17,9 |
| 150 | 2,5 | 244 | 168,3 | 600 | 200 | 27 | 25 | 32,1 |
| 200 | 2,5 | 324 | 219,1 | 750 | 240 | 27 | 25 | 59,8 |

# КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ПОД СВАРКУ ДЛЯ ГАЗА ТИП WK модификация WK 6с

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 250 – 500 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 2,5 МПа |
| ● | температура | -30 - 1000С |
| ● | среда | неагрессивные природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана |

# Материалы								График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь R-35 |
| 2 | Шар | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 высокопрочный чугун GGG50 с покрытием Cr-Ni |
| 3 | Уплотнение шара | PTFE |
| 4 | Шток | сталь 41Cr4 |
| 5 | Уплотнение штока | NBR, PTFE |
| 6 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 7 | Пружина | пружинная сталь |

# Размеры

| DN | PN | D | d | g | L | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм |
| 250 | 1,6 | 452 | 273 | 7,1 | 775 | 325 |
|  | 2,5 | 452 | 273 | 10 | 775 | 325 |
| 300 | 1,6 | 508 | 323,9 | 8 | 900 | 355 |
|  | 2,5 | 508 | 323,9 | 10 | 900 | 355 |
| 350/300 | 1,6 | 560 | 355,6 | 9 | 800 | 430 |
|  | 2,5 | 560 | 355,6 | 11,5 | 800 | 430 |
| 400 | 1,6 | 610 | 406,4 | 10 | 1150 | 500 |
|  | 2,5 | 610 | 406,4 | 12,5 | 1150 | 500 |
| 500 | 1,6 | 750 | 508 | 11 | 1250 | 600 |
|  | 2,5 | 750 | 508 | 16 | 1250 | 600 |

Н2 колонка* - размеры удлинительных колонок и редукторов к ним подбираются индивидуально.

# КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ГАЗА ТИП АН

# модификация AH-30k-g

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 10 – 200 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | -30 - 1000С |
| ● | среда | неагрессивные природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана |

# Материалы								График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус сварной | Углеродистая сталь St 37.8 |
| 2 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 420 |
| 3 | Шар | Нержав. кислотостойкая сталь AISI304 |
| 4 | Обойма | Нержав. кислотостойкая сталь AISI304 |
| 5 | Пружина тарельчатая | Пружинная нержав. сталь AISI301 |
| 6 | Рычаг с покрытием | Углеродистая сталь ST37.0 |
| 7 | Уплотнение шара | PTFE |
| 8 | Уплотнение штока | PTFE |
| 9 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 10 | Уплотнение типа "О" | FKM |

# Размеры

| DN | Dz | D1 | D0 | d | n | g | f | H | L | k | Масса | Коэф. сопротив-ления ( | Момент открытия max, Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | - | мм | кг |  |  |
| 10 | 90 | 40 | 60 | 14 | 4 | 2 | 14 | 70 | 120 | --- | 1,5 | 0,63 | 3,0 |
| 15 | 95 | 47 | 65 | 14 | 4 | 2 | 14 | 70 | 130 | --- | 1,7 | 1,24 | 3,0 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 2 | 14 | 73 | 150 | --- | 2,4 | 1,40 | 4,5 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 2 | 16 | 90 | 160 | --- | 3,1 | 1,51 | 6,5 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 2 | 16 | 94 | 180 | --- | 4,4 | 1,42 | 9,0 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 3 | 17 | 125 | 200 | --- | 5,3 | 1,74 | 15,0 |
| 50 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 3 | 19 | 130 | 230 | --- | 7,1 | 1,18 | 28,0 |
| 65 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 3 | 21 | 160 | 270 | 17 | 10,0 | 0,96 | 48,0 |
| 80 | 200 | 133 | 160 | 18 | 4 | 3 | 21 | 180 | 280 | 17 | 13,5 | 0,80 | 75,0 |
| 100 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 3 | 23 | 220 | 300 | 22 | 19,0 | 0,82 | 120,0 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 18 | 8 | 3 | 25 | 232 | 325 | 22 | 25,0 | 0,75 | 150,0 |
| 150 | 285 | 212 | 240 | 22 | 8 | 3 | 25 | 296 | 350 | 27 | 36,0 | 0,72 | 200,0 |
| 200 | 340 | 268 | 295 | 22 | 12 | 3 | 27 | 316 | 400 | 27 | 60,0 | 0,65 | 330,0 |

# КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПОД СВАРКУ ДЛЯ ГАЗА ТИП АН

# модификация AH-30-g

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 10 – 200 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | -30 - 1000С |
| ● | среда | неагрессивные природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана |

# Материалы								График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус сварной | Углеродистая сталь St 37.8 |
| 2 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 420 |
| 3 | Шар | Нержав. кислотостойкая сталь AISI304 |
| 4 | Обойма | Нержав. кислотостойкая сталь AISI304 |
| 5 | Пружина тарельчатая | Пружинная нержав. сталь AISI301 |
| 6 | Рычаг с покрытием | Углеродистая сталь ST37.0 |
| 7 | Уплотнение шара | PTFE |
| 8 | Уплотнение штока | PTFE |
| 9 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 10 | Уплотнение типа "О" | FKM |

# Размеры

| DN | d | D | s | L1 | H | k | Масса | Коэф. сопротив-ления ( | Момент открытия max, Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |  |  |
| 10 | 10 | 17,2 | 2,0 | 230 | 70 | --- | 0,5 | 0,63 | 3,0 |
| 15 | 10 | 21,3 | 2,3 | 230 | 70 | --- | 0,6 | 1,24 | 3,0 |
| 20 | 15 | 26,9 | 2,6 | 230 | 73 | --- | 0,8 | 1,40 | 4,5 |
| 25 | 20 | 33,7 | 2,6 | 230 | 90 | --- | 1,1 | 1,51 | 6,5 |
| 32 | 25 | 42,4 | 2,9 | 260 | 94 | --- | 1,5 | 1,42 | 9,0 |
| 40 | 32 | 48,3 | 2,9 | 260 | 125 | --- | 2,0 | 1,74 | 15,0 |
| 50 | 40 | 60,3 | 3,2 | 300 | 130 | --- | 2,8 | 1,18 | 28,0 |
| 65 | 50 | 76,1 | 3,2 | 300 | 160 | 17 | 4,5 | 0,96 | 48,0 |
| 80 | 65 | 88,9 | 3,6 | 300 | 180 | 17 | 6,0 | 0,80 | 75,0 |
| 100 | 80 | 114,3 | 4,0 | 325 | 220 | 22 | 9,3 | 0,82 | 120,0 |
| 125 | 100 | 139,7 | 4,0 | 600 | 232 | 22 | 16,5 | 0,75 | 150,0 |
| 150 | 125 | 168,3 | 4,5 | 700 | 296 | 27 | 23,0 | 0,72 | 200,0 |
| 200 | 150 | 219,1 | 5,5 | 800 | 316 | 27 | 46,0 | 0,65 | 330,0 |