# XI. ФИЛЬТРЫ

# ИНЕРЦИОННЫЕ

# ФИЛЬТР ИНЕРЦИОННЫЙ ТИП WKOF

Фильтры-грязевики механические предназначены для защиты от засорения технологического оборудования. Фильтр задерживает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек.

# Характеристика

| ● | диаметр | 25 – 500 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | 1500С |
| ● | гидроиспытания заводские | 2,0 МПа |
| ● | среда | вода и др. нейтральные жидкости |
| ● | плотность фильтрующей сетки | 0,4 х 0,4 мм другая (от 50 μм) – под заказ |

Фильтр рекомендуется подбирать таким образом, чтобы скорость протекания среды через подводящий и отводящий патрубки не превышала 1м/сек.

# Исполнение

WKOF-О	без магнитного вкладыша, корпус из оцинкованной углеродистой стали - стандарт;

WKОF-M	c магнитным вкладышем, корпус из оцинкованной углеродистой стали;

WKОF		без магнитного вкладыша, корпус из нержавеющей кислотостойкой стали;

WKOF-ОM	c магнитным вкладышем, корпус и внутренние элементы из нержавеющей кислотостойкой стали, фланцы из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием из оцинкованной углеродистой стали.

###### ФИЛЬТР ИНЕРЦИОННЫЙ DN 25 - 65

| DN | Габаритные размеры, мм | Расход, м3/ч | Объем | Macca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н1 | Н | L | D | F | M | при Δр 1 м в.ст. | л | кг |
| 25 | 208 | 350 | 295 | 159 | 120 | 150 | 4,5 | 4,6 | 9,0 |
| 32 | 208 | 350 | 295 | 159 | 120 | 150 | 9,0 | 4,6 | 9,5 |
| 40 | 208 | 350 | 295 | 159 | 120 | 150 | 10,0 | 4,6 | 10,2 |
| 50 | 250 | 405 | 295 | 159 | 120 | 150 | 14,0 | 5,4 | 13,0 |
| 65 | 250 | 470 | 295 | 159 | 160 | 150 | 18,0 | 6,3 | 16,0 |

###### ФИЛЬТР ИНЕРЦИОННЫЙ DN 80 - 100

| DN | Габаритные размеры, мм | Расход, м3/ч | Объем | Macca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н1 | Н | L | D | F | M | при Δр 1 м в.ст. | л | кг |
| 80 | 360 | 665 | 464 | 324 | 160 |  | 40,0 | 34,0 | 50,0 |
| 100 | 360 | 665 | 464 | 324 | 160 |  | 58,0 | 34,0 | 53,0 |

###### ФИЛЬТР ИНЕРЦИОННЫЙ DN 125 - 150

| DN | Габаритные размеры, мм | Расход, м3/ч | Объем | Macca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н1 | Н | L | D | F | M | при Δр 1 м в.ст. | л | кг |
| 125 | 410 | 790 | 464 | 324 | 160 |  | 74,0 | 39,0 | 65,0 |
| 150 | 435 | 970 | 500 | 356 | 160 |  | 86,0 | 64,0 | 80,0 |

###### ФИЛЬТР ИНЕРЦИОННЫЙ DN 200 - 500

| DN | Габаритные размеры, мм | Расход, м3/ч | Объем | Macca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н1 | Н | L | D | F | M | при Δр 1 м в.ст. | л | кг |
| 200 | 1020 | 1660 | 870 | 600 | 490 | 500 | 240 | 288 | 270 |
| 250 | 1310 | 2015 | 1092 | 800 | 540 | 700 | 380 | 677 | 510 |
| 300 | 1315 | 2115 | 1265 | 1000 | 610 | 850 | 530 | 1110 | 720 |
| 350 | 1505 | 2365 | 1275 | 1000 | 650 | 850 | 610 | 1306 | 840 |
| 400 | 1765 | 2720 | 1475 | 1200 | 720 | 1000 | 900 | 2238 | 1290 |
| 500 | 1580 | 2720 | 1480 | 1200 | 850 | 1000 | 1000 | 2238 | 1500 |