# XV. КЛАПАНЫ

# ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

# ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ТИП 199

Электромагнитные клапаны предназначены для открытия и закрытия потока среды и являются клапанами косвенного действия, т.е. для их открытия и закрытия требуется минимальный перепад давлений.

199.01 – нормально-закрытый;

199.02 – нормально-открытый;

199.03 – нормально-закрытый с возможностью ручного управления;

199.04 – нормально-закрытый с регуляцией времени открытия и закрытия;

199.05 – нормально-открытый с регуляцией времени открытия и закрытия;

199.06 – нормально- закрытый с возможностью ручного управления и регуляцией времени открытия и закрытия;

# Характеристика

| ● | диаметр | 3/4" – 2" (20-50 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | среда | вода холодная и горячая, воздух, легкие масла (до 20Е), другие химически нейтральные для материалов клапана, без механических примесей, не горючие или взрывоопасные жидкости и газы |
| ● | температура рабочего агента | от 100С до + 1400С |
| ● | температура окр. среды. | мах 500С |
| ● | минимальный перепад давления на клапане | 0,05 МПа |
| ● | максимальный перепад давления на клапане | 1,6МПа |
| ● | переменный ток (АС) | напряжение: 220-230 В; 240 В; 115 В; 24В мощность: 9 W; 14 W класс температуры: F (1550C) |
| ● | постоянный ток (DС) | напряжение: 24 В; 12 В мощность: 12 W; 16 W класс температуры: F (1550C) |

# Материалы

| Корпус [1] | латунь CuZn40Pb2 |
| --- | --- |
| Крышка [2] |  |
| Игольчатые клапаны [12 и 13] |  |
| Тарелка мембраны [3] |  |
| Пружины | кислотостойкая сталь |
| Мембрана | EPDM, NBR или VMQ (силикон) |

# Размеры

| DN | G | L | B | H | S | Kv | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | " | мм | м3/ч | кг |
| 20 | 3/4" | 108 | 16,5 | 140 | 6kt40 | 10,5 | 1.60 |
| 25 | 1" | 108 | 16,5 | 140 | 6kt40 | 10,5 | 1.60 |
| 32 | 1 1/4" | 136 | 18,8 | 160 | 6kt60 | 24 | 3.30 |
| 40 | 1 1/2" | 136 | 18,8 | 160 | 6kt60 | 25 | 3.20 |
| 50 | 2" | 160 | 23,1 | 170 | 6kt70 | 31 | 3.90 |