СРЕДСТВА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ  ЗАЩИТЫ  ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ОТ  ГИДРОУДАРОВ,

НЕДОПУСТИМЫХ ПУЛЬСАЦИЙ  ДАВЛЕНИЯ  И  ВИБРАЦИИ

(стабилизаторы давления

Информация подготовлена для реализации проектов по противоаварийной защите трубопроводов и оборудования от гидроударов, провалов и недопустимых пульсаций давления посредством установки в гидросистему стабилизаторов давления.

Короткие замыкания и провалы энергоснабжения, коммутационные переключения, ошибки обслуживающего персонала и т.п. явления могут приводить к авариям с нарушением герметичности трубопровода, выходу из строя оборудования и арматуры.

Согласно эксплуатационному опыту причинами разрыва трубопроводов в 60% случаев являются гидроудары, перепады давления и вибрации, около 25% приходится на коррозионные процессы, 15% - на природные явления и форс-мажорные обстоятельства. По оценкам российских и зарубежных экспертов, наиболее крупные разрывы трубопроводных систем с наиболее тяжёлыми последствиями происходят по причинам гидроударов.

Экономические потери, связанные с ликвидацией последствий аварий в условиях современного города, складываются из прямых затрат на замену аварийного участка трубопровода и восстановление инфраструктуры (в среднем от 1 до 10 млн. рублей), потерь транспортируемой среды (до 30% в натуральном выражении), косвенных потерь (подготовка, очистка и транспортировка воды), а также затрат на ликвидацию экологических и социальных последствий.

В целях снижения непредсказуемых финансовых затрат бюджетов всех уровней предлагаем новую технологию противоаварийной защиты трубопроводов и оборудования – стабилизаторы давления (СД), которые предназначены для использования в трубопроводных системах диаметром от 10 до 1500 мм и рабочим давлением от 0,01 до 250 бар (25 МПа).

Применение СД обеспечивает:

- фазовый сдвиг и гашение волновых и вибрационных процессов до допустимого уровня, как в аварийном, так и в штатном режиме работы;

- увеличение коррозионно-усталостной долговечности труб, что продлевает срок службы даже изношенных трубопроводов в 1,5 – 2 раза;

- снижение общей аварийности трубопроводов и оборудования на 70-80%;

- исключение финансовых потерь, связанных с ликвидацией последствий аварий по причинам гидроударов, вибрации и пульсаций давления;

- снижение эксплуатационных затрат и осуществление замены изношенных трубопроводов и оборудования в гидросистемах в планово-предупредительном режиме, что значительно дешевле экстренной замены аварийных участков трубы.

По сравнению с техническими средствами подобного назначения стабилизаторы давления обладают следующими преимуществами:

- мгновенное быстродействие (0,005 сек);

- энергонезависимость;

- легкость монтажа и простота эксплуатации (СД монтируются путем врезки в трубопровод и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации);

- отсутствие регулирующих механизмов управления, отсутствие потерь рабочей среды.

Накопленный практический опыт эксплуатации свидетельствует о том, что затраты на внедрение стабилизаторов давления полностью окупаются в течение нескольких месяцев эксплуатации, при этом гарантия производителя СД составляет 36 месяцев с момента ввода СД в эксплуатацию, а минимальный срок службы, установленный в ТУ 3790-001-49917112-00, составляет 12 лет.

Стабилизаторы давления, по результатам натурных и стендовых испытаний, оценки производства имеют:

- сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ-Р Госстандарта России № РОСС RU.АИ 36.В14919;

- санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-03 «Питьевая вода».

- сертификат «МОСЭКСПЕРТИЗЫ» № МЭКС. МК.-20-028/2006-78;

- высший уровень качества, установленный программой «Московское качество» (Почётный диплом № 508 от 1.12.06 г.)

В настоящее время Московское МТУ Ростехнадзора проводит очередное комплексное обследование состояния промышленной безопасности при разработке и изготовлении технологического оборудования для объектов котлонадзора, с целью выдачи разрешения на применения стабилизаторов давления на трубопроводах пара и горячей воды III и IV категории с температурой рабочей среды до 350°С и давлением до 4,0 МПа.

# ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Целью проекта является обеспечение безаварийной эксплуатации трубопроводов и оборудования трубопроводных систем путем гашения гидроударов, колебаний давления, вибраций и резонансных явлений, возникающих в трубопроводах вследствие:

- аварийных отключений и провалов энергоснабжения;

- сбоев систем автоматики и управления;

- срабатывания запорной трубопроводной арматуры;

- быстрых коммутационных переключений;

- ошибок обслуживающего персонала;

- и т.п.

Задачами проекта являются:

- полное исключение крупных аварийных разрывов трубопроводов, выхода из строя арматуры и насосных агрегатов по причинам гидроударов, пульсаций давления и вибраций;

- увеличение коррозионно-усталостной долговечности трубопроводов за счёт снижения до необходимого уровня амплитудно-частотных пульсаций на рабочих частотах насосных агрегатов и при переходных режимах;

- увеличение сроков эксплуатации трубопроводов (на 50-70% с учётом накопленного износа и реальных условий эксплуатации).

# 3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ

Стабилизатор давления (см. рис. 1) состоит из корпуса, имеющего перфорированный по длине и периметру участок трубопровода, и демпфирующих камер, гидравлические полости которых соединены посредством патрубков с корпусом.

Действие стабилизаторов давления основано на распределенном по длине трубопровода диссипативном и упругодемпфирующем воздействии на поток перекачиваемой среды.

Стабилизатор давления работает следующим образом. При возникновении в основном трубопроводе волновых процессов (гидроудары, вынужденные колебания давления и т.д.) происходит перетекание жидкости через отверстия перфорации центрального трубопровода  в кольцевую предкамеру, образованную внутренней поверхностью корпуса  и внешней поверхностью центрального перфорированного трубопровода, или наоборот, в результате чего изменяется давление в гидравлической полости  демпфирующей камеры, что вызывает сжатие упруго-демпфирующих элементов (РТИ с заданными техническими характеристиками) и приводит к изменению объёма жидкости в  демпфирующей камере. Такое последовательное взаимодействие жидкости с демпфирующими камерами позволяет обеспечить высокую эффективность гашения колебаний избыточного давления (гидроударов) за счёт высокой податливости демпфирующих элементов в динамическом режиме, и диссипации энергии колебаний на отверстиях распределённой перфорации, коллекторах стабилизатора, что приводит к ёё невосполнимым потерям, создавая условия препятствующие дальнейшему волновому распространению,  компенсируя провалы давления.

Стабилизаторы давления одинаково эффективны как в аварийном, так и в штатном режиме работы гидросистемы.

# ЭТАПЫ ПРОЕКТА И ВИДЫ РАБОТ

1. Проект начинается с проведения обязательного технического обследования (ТО) объекта гидросистемы с целью сбора параметрических характеристик, анализа их конструктивно-технологических особенностей. Техническое обследование включает:

- проведение консультаций с персоналом организации-заказчика;

- анализ конструктивно-технологических особенностей гидросистемы;

- проведение экспериментальных исследований и измерений амплитудно-частотных характеристик волновых процессов на переходных, стационарных режимах работы гидросистемы с целью определения источников волновых возмущений, оценки их влияния и интенсивности;

- анализ параметрических характеристик волновых процессов и математическое моделирование вероятных внештатных ситуаций;

- определение допустимого уровня динамических нагрузок на трубопроводы и оборудование, обеспечивающего их безаварийную эксплуатацию;

- определение требуемой эффективности гашения волновых процессов в гидросистеме на различных режимах её работы;

- определение конструктивных характеристик стабилизаторов давления и рациональных мест их установки в трубопроводную систему объекта с учётом конфигурации трубопроводной обвязки, компоновки оборудования и других условий;

По результатам технического обследования объекта гидросистемы составляется Отчёт о техническом обследовании, состоящий из следующих разделов:

- Введение;

- Результаты анализа конструктивно-технологических особенностей гидросистемы;

- Результаты экспериментальных исследований и измерений, расчетного моделирования амплитудно-частотных характеристик волновых процессов на стационарных и переходных режимах работы гидросистемы, а также при вероятных внештатных ситуациях;

- Определение допустимого уровня динамических нагрузок на трубопроводы и оборудование, обеспечивающего их безаварийную эксплуатацию, а также определение требуемой эффективности гашения волновых процессов в гидросистеме на различных режимах её работы;

- Определение конструктивных характеристик стабилизаторов давления, их типа, количества, и рациональных мест их установки в гидросистему с учётом особенностей компоновки оборудования и трубной обвязки;

- Графические материалы (внешний вид, массогабаритные характеристики стабилизаторов давления, эскизные схемы монтажа стабилизаторов давления в гидросистему и др. справочные материалы);

- Стоимость последующих этапов (цена договора поставки СД).

2. После проведения ТО осуществляется проектирование модели СД в соответствии с выбранными схемами. Основой проектирования является разработка конструкторской документации на СД, которая включает:

- проектирование демпфирующих камер СД с необходимыми характеристиками и свойствами;

- проектирование предкамер и изготовление комплектов чертежей на СД необходимых типоразмеров и конфигурации;

- проведение расчётно-аналитической работы по разработке проектно-сметной документации и программы производства Заказа.

3. Третьим этапом является производство и поставка СД, которое состоит из следующих циклов:

- материально-техническое обеспечение и комплектация заказа;

- обеспечение входного контроля качества ПКИ, производства и сборки готовых изделий;

- проведение приемо-сдаточных испытаний;

- отгрузка и транспортировка готовых изделий на объекты монтажа;

- оформление товаросопроводительной документации, паспортов СД и эксплуатационных инструкций и их передача Заказчику.

4. На этапе монтажа СД предусматривается:

- разработка рекомендаций по проектированию и изготовлению необходимых опор на местах монтажа;

- шеф - монтаж СД (авторский надзор).

5. На этапе проведения испытаний эффективности СД обеспечиваются:

- разработка и согласование программы испытаний СД;

- проведение испытаний эффективности СД;

- проведение исследований и измерений амплитудно-частотных пульсаций давления при различных режимах работы насосных групп в составе СД.

По результатам испытаний составляется Отчёт о результатах испытаний  СД, который, кроме разделов Отчета о ТО, включает:

- результаты экспериментальных исследований и измерений амплитудно-частотных характеристик волновых процессов на переходных и стационарных (штатных) режимах работы гидросистемы после установки СД;

- выводы по эффективности работы СД.

6. На этапе сервисного обслуживания осуществляются работы по гарантийному обслуживанию и плановой замене отдельных элементов СД в пределах установленных сроков их эксплуатации.

- КОНФИГУРАЦИЯ, БЮДЖЕТ И СРОКИ ПРОЕКТА

Для реализации проекта предлагается заключение договора поставки оборудования, включающего в себя техническое обследование объекта, проектирование, изготовление, поставку СД, его шеф-монтаж (авторский надзор) и пусковые испытания эффективности работы СД. В соответствии с договором, после монтажа СД и проведения пусковых испытаний Заказчику представляется Отчет по итогам реализации проекта противоаварийной защиты, включающий в себя данные по техническому обследованию объекта и испытаниям СД в составе гидросистемы, который является основанием для закрытия договора.

Порядок оплаты по договору следующий: 60% - аванс, 35% - промежуточный платеж по отгрузке СД; 5% - окончательный расчет по закрытию договора. При заключении договоров поставки более 5 СД предусматривается индивидуальная система скидок.

# ВНЕШНИЙ ВИД СТАБИЛИЗАТОРОВ  ДАВЛЕНИЯ

Ориентировочные массогабаритные размеры типовых стабилизаторов давления

| Марка стабилизатора давления | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СД 16-100 | 1000 | 1500 | 520 | 400 | Сквозная установка трубы через ДК |
| СД 16-150 | 1000 | 1500 | 520 | 450 | Сквозная установка трубы через ДК |
| СД 16-200 | 1500/2000 | 1750 | 1750 | 600/900 | Сквозная установка трубы через ДК /с 2 ДК |
| СД 16-250 | 2000 | 1800 | 1775 | 1000 | 2 ДК |
| СД 16-300 | 2000 | 1850 | 1800 | 1400 | 3 ДК |
| СД 16-350 | 2000 | 1900 | 1825 | 1500 | 3 ДК |
| СД 16-400 | 2000 | 1950 | 1850 | 1650 | 3 ДК |
| СД 16-500 | 2000 | 2000 | 1875 | 2000 | 4 ДК |
| СД 16-600 | 2000 | 2050 | 1900 | 2300/2000 | 5/4 ДК |
| СД 16-700 | 2000 | 2100 | 1925 | 2700 | 6 ДК |
| СД 16-800 | 2000 | 2150 | 1950 | 2800 | 6 ДК |
| СД 16-1000 | 3250 | 2200 | 2000 | 5000 | 10 ДК в 2 ряда |
| СД 16-1200 | 3250 | 2660 | 2100 | 6400 | 12 ДК в 2 ряда |

Примечание:  Габаритные размеры СД на объекты с температурой рабочей среды свыше

+100 град. остаются прежними, при этом масса СД увеличивается из расчета

200 кг на каждую устанавливаемую ДК.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАБИЛИЗАТОРАМ ДАВЛЕНИЯ

- Амплитуды гидравлических ударов и пульсаций давления в напорном трубопроводе системы водоснабжения при установке стабилизатора давления должны уменьшаться до безопасного уровня, что должно исключить возможность разрушения трубопровода при возникновении гидроударов.

- СД должны быть выполнены в виде вставок в трубопровод, и не создавать дополнительного гидросопротивления потоку среды.

- СД должны быть изготовлены в соответствии с ТУ 3790-001-49917112-00 от 10.10.2000 г.

- Конструкция СД должна обеспечивать герметичность в случае выхода из строя упругих элементов изделия.

- Конструкция СД должна исключать возможность попадания конструктивных элементов или их частей в поток воды при выходе из строя упругих элементов устройств.

- Материалы, применяемые для изготовления деталей СД и непосредственно соприкасающиеся с транспортируемой водой, должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.02-84.

- Стабилизаторы давления не должен содержать регулирующих механизмов управления.

- Стабилизаторы давления не должен потреблять электроэнергию и топливо.

- Вибрации и шум от внешних источников не должны влиять на эффективность работы изделия и его долговечность.

# ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ

# И РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ

- Уровень надёжности и срок службы корпуса стабилизатора давления должен быть не менее уровня надёжности или нормативного срока службы стального электросварного трубопровода.

- Срок службы упругодемпфирующих элементов СД при соблюдении условий эксплуатации должен быть не менее 5 лет.

- Ремонт СД должен заключаться в замене элементов, вышедших из строя, без проведения сварочных и наладочных работ.

- Стабилизаторы давления должны относиться к классу ремонтируемых восстанавливаемых изделий с не регламентируемой дисциплиной восстановления и вынужденной продолжительностью эксплуатации.

# ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ

- Специальные требования к квалификации персонала, осуществляющего монтаж и эксплуатацию СД, не предъявляются.

- Трубные детали СД должны изготавливаться из стандартного ряда труб, фланцы и крепёж  соответствовать ГОСТ. Стабилизаторы давления должны соответствовать общим требованиям безопасности трубопроводной промышленной арматуры, установленным ГОСТ 12.2.063.

# ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ И К ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Конструкция СД должна обеспечивать безопасное проведение такелажных работ при монтаже с использованием средств грузоподъёмной механизации.

- Конструкция СД не должна содержать источников вредного воздействия на окружающую среду и перекачиваемую среду.

- Эстетические требования к конструкции СД не предъявляются.

- Конструкция СД должна обеспечивать свободный доступ к элементам при проведении профилактических и ремонтных работ в условиях эксплуатации.

# Text boxes

Рис 1. Стабилизатор давления