# VI. ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ

# ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

# И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ ФЛАНЦЕВАЯ ТИП 2111

Задвижка предназначена для отсекания потока рабочей среды. Обрезиненный клин задвижки гарантирует герметичность и длительный срок службы. Корпус имеет прямой проход, что предотвращает скопление осадков.

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 600 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа (1,0 МПа – под заказ) |
| ● | температура | до 1200С |
| ● | среда | вода, воздух и др. инертные среды |

Скорость протекания жидкости не должна превышать 4 м/с, а для воздуха 30 м/с.

# Материалы

|  | Наименование | Стандартное исполнение | Под заказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG25 | cфероидальный чугун GGG40 |
| 2 | Крышка | чугун GG25 | cфероидальный чугун GGG40 |
| 3 | Клин | чугун GG25 + EPDM (NBR) | cфероидальный чугун GGG40 + EPDM (NBR) |
| 4 | Шпиндель | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 5 | Прокладка | EPDM, NBR |
| 6 | Верхняя втулка | латунь |
| 7 | Отбойник | EPDM, NBR |
| 8 | Грязезащита | EPDM, NBR |
| 9 | Нижняя втулка | латунь |
| 10 | Гайка шпинделя | латунь |
| 11 | Шайба | Tarnamid T-27 |
| 12 | Уплотнение штока тип "V" | EPDM, NBR |
| 13 | Верхняя втулка | латунь |
| 14 | Болт М10 |  |

Присоединение корпус-крышка осуществлено при помощи болтов с шестиугольным гнездом и защищено специальной уплотняющей массой, что позволяет монтировать задвижки под землей.

# Размеры

| DN | L | H | (s | D1 | Dz | D0 | d0 | n | c | f | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | - | мм | кг |
| 40 | 140 | 231 | 14 | 88 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 9,3 |
| 50 | 150 | 241 | 14 | 102 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 11,4 |
| 65 | 170 | 283 | 17 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 16,2 |
| 80 | 180 | 307 | 17 | 138 | 200 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 19,5 |
| 100 | 190 | 346 | 19 | 158 | 220 | 180 | 18 | 8 | 24 | 3 | 26,8 |
| 125 | 200 | 385 | 19 | 188 | 250 | 210 | 18 | 8 | 26 | 3 | 29,0 |
| 150 | 210 | 457 | 19 | 212 | 285 | 240 | 22 | 8 | 26 | 3 | 45,7 |
| 200 | 230 | 534 | 24 | 268 | 340 | 295 | 22 | 12 | 24 | 3 | 63,2 |
| 250 | 250 | 633 | 27 | 320 | 405 | 355 | 26 | 12 | 32 | 3 | 94,0 |
| 300 | 270 | 708 | 27 | 378 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 | 4 | 130,0 |
| 350 | 290 | 820 | 27 | 429 | 520 | 470 | 28 | 16 | 30 | 4 | 245,0 |
| 400 | 310 | 1020 | 32 | 480 | 580 | 525 | 30 | 16 | 32 | 4 | 307,0 |
| 500 | 350 | 1220 | 36 | 582 | 715 | 650 | 34 | 20 | 34 | 4 | 490,0 |
| 600 (1,0 МПа) | 390 | 1254 | 36 | 683 | 840 | 725 | 31 | 20 | 36 | 4 |  |

Поставка задвижек в специальной комплектации для подземного монтажа осуществляется под заказ. Также под заказ задвижки типа 111 могут комплектоваться электроприводами.

# ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

# И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ РЕЗЬБОВАЯ ТИП 2111

Задвижка предназначена для отсекания потока рабочей среды. Обрезиненный клин задвижки гарантирует герметичность и длительный срок службы. Корпус имеет прямой проход, что предотвращает скопление осадков.

# Характеристика

| ● | диаметр | 1 1/4" – 2" (32 – 50 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа (1,0 МПа – под заказ) |
| ● | температура | до 1200С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |

Скорость протекания жидкости не должна превышать 4 м/с, а для воздуха 30 м/с.

# Материалы

|  | Наименование | Стандартное исполнение | Под заказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG25 | cфероидальный чугун GGG40 |
| 2 | Крышка | чугун GG25 | cфероидальный чугун GGG40 |
| 3 | Клин | чугун GG25 + EPDM (NBR) | cфероидальный чугун GGG40 + EPDM (NBR) |
| 4 | Шпиндель | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 5 | Прокладка | EPDM (NBR) |
| 6 | Верхняя втулка | латунь |
| 7 | Отбойник | EPDM (NBR) |
| 8 | Грязезащита | EPDM (NBR) |
| 9 | Нижняя втулка | латунь |
| 10 | Гайка шпинделя | латунь |
| 11 | Шайба | Tarnamid T-27 |
| 12 | Уплотнение штока тип "V" | EPDM (NBR) |
| 13 | Верхняя втулка | латунь |
| 14 | Болт М10 |  |

# Размеры

| G | L | H | (s | m | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | мм | кг |
| 1 1/4" | 180 | 230 | 14 | 34 |  |
| 1 1/2" | 180 | 230 | 14 | 38 |  |
| 2" | 200 | 240 | 14 | 40 |  |

# ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

# С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ ФЛАНЦЕВАЯ ТИП 117

Задвижка предназначена для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 600 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | DN 40-200 1,0 МПа, DN 250-300 0,6 МПа, DN 350-500 0,4 МПа, DN 600 0,25 МПа |
| ● | температура | до 2000С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух , нефтепродукты и др. среды инертные по отношению к материалам задвижки |

Материалы:

| Поз. | Наименование | Стандартное исполнение | Специальное исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG 25 | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 2 | Крышка | чугун GG 25 | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 3 | Клин | чугун GG 25 | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 4, 5 | Уплотнение клина Dn 40-200 | бронза | латунь |
| 4, 5 | Уплотнение клина Dn 250-600 | латунь | бронза |
| 6 | Шток | легированная сталь X20Сr13 | бронза, легированная сталь |
| 7 | Втулка | латунь |  |
| 8 | Грундбукса | чугун GG 25 | высокопрочный чугун GGG 40 |
| 9 | Уплотнение кольца | Graflon S-300 | по согласованию |
| 10 | Прокладка | Gambit AF 300 | Klinger |
| 11 | Втулка резьбовая | чугун GG 25 | латун |
| 12 | Маховик (штурвал) | чугун GG 25 | ковкий чугун |
| 13 | Опорное кольцо | чугун GG 25 | латунь |

Размеры.

| DN | PN | L | H | H1 | A | B | Dz | Do | Dp | f | g | do | n | d | Dk | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | кг |
| 40 | 1,0* | 140 | 294 | 352 | 123 | 150 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 4 | 16 | 160 | 14,0 |
| 50 |  | 150 | 317 | 382 | 130 | 165 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 4 | 16 | 160 | 17,0 |
| 65 |  | 170 | 366 | 444 | 142 | 192 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 18 | 4 | 16 | 160 | 23,0 |
| 80 |  | 180 | 412 | 508 | 155 | 220 | 200 | 160 | 138 | 3 | 22 | 18 | 8 | 16 | 160 | 28,0 |
| 100 |  | 190 | 486 | 602 | 171 | 245 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 18 | 8 | 20 | 200 | 37,0 |
| 125 |  | 200 | 590 | 730 | 176 | 275 | 250 | 210 | 188 | 3 | 26 | 18 | 8 | 24 | 250 | 49,0 |
| 150 |  | 210 | 650 | 815 | 184 | 300 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 22 | 8 | 24 | 250 | 63,0 |
| 200 |  | 230 | 755 | 975 | 200 | 358 | 340 | 295 | 268 | 3 | 26 | 22 | 8 | 24 | 250 | 86,0 |
| 250 | 0,6* | 250 | 910 | 1185 | 220 | 432 | 395 | 350 | 320 | 3 | 24 | 22 | 12 | 26 | 320 | 126,0 |
| 300 |  | 270 | 1128 | 1450 | 232 | 490 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24 | 22 | 12 | 28 | 320 | 168,0 |
| 350 | 0,4* | 290 | 1278 | 1650 | 244 | 545 | 505 | 460 | 430 | 4 | 26 | 22 | 16 | 32 | 400 | 219,0 |
| 400 |  | 310 | 1407 | 1830 | 257 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 28 | 26 | 16 | 32 | 400 | 264,0 |
| 500 |  | 350 | 1721 | 2550 | 308 | 735 | 670 | 620 | 585 | 4 | 30 | 26 | 20 | 40 | 500 | 443,0 |
| 600 | 0,25 | 390 | 1988 | 2615 | 328 | 845 | 780 | 725 | 685 | 5 | 30 | 30 | 20 | 40 | 500 | 665,0 |

* Специальное исполнение из высокопрочного чугуна:

Ду   40-100 на Рn 1,6 МПа

Ду 250-300 на Рn 10 МПа

Ду 350-500 на Рn 0,6 МПа

# ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ТИП 2110

Задвижка предназначена для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа (1,0; 0,6 МПа – под заказ) |
| ● | температура | до 1500С в зависимости от типа уплотнения |
| ● | среда | вода, воздух и др. инертные среды |

Скорость протекания жидкости не должна превышать 4 м/с, а для воздуха 30 м/с.

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Под заказ |
| --- | --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 | cфероидальный чугун GGG40 |
| Крышка |  |  |
| Клин |  |  |
| Колесо |  |  |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Уплотняющие кольца | латунь | нержавеющая сталь X20Cr13; бронза |
| Уплотнение штока | EPDM, NBR, графит |

# Размеры

| DN | L | H | d | Dk | D | K | I | C | f | n | (s | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 40 | 140 | 230 | 88 | 160 | 150 | 110 | 18 | 18 | 3 | 4 | 12 | 10,4 |
| 50 | 150 | 250 | 102 | 160 | 165 | 125 | 18 | 20 | 3 | 4 | 12 | 13,2 |
| 65 | 170 | 280 | 122 | 160 | 185 | 145 | 18 | 20 | 3 | 4 | 12 | 16,4 |
| 80 | 180 | 310 | 138 | 160 | 200 | 160 | 18 | 22 | 3 | 8 | 12 | 22,4 |
| 100 | 190 | 350 | 158 | 200 | 220 | 180 | 18 | 24 | 3 | 8 | 14 | 30,2 |
| 125 | 200 | 395 | 188 | 250 | 250 | 210 | 18 | 26 | 3 | 8 | 17 | 39,6 |
| 150 | 210 | 450 | 212 | 250 | 285 | 240 | 22 | 26 | 3 | 8 | 17 | 50,8 |
| 200 | 230 | 510 | 268 | 250 | 340 | 295 | 22 | 26 | 3 | 12 | 17 | 80,8 |
| 250 | 250 | 630 | 320 | 320 | 395 | 355 | 26 | 28 | 3 | 12 | 19 | 121,9 |
| 300 | 270 | 710 | 370 | 320 | 445 | 410 | 26 | 24 | 4 | 12 | 19 | 154,7 |

# ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Pn 2,5 МПа ТИП 2110

Задвижка предназначена для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 2,5 МПа |
| ● | температура | до 1500С в зависимости от типа уплотнения |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |

Скорость протекания жидкости не должна превышать 4 м/с, а для воздуха 30 м/с.

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Под заказ |
| --- | --- | --- |
| Корпус | cфероидальный чугун GGG40 |
| Крышка |  |
| Клин |  |
| Колесо |  |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X17CrNi16-2 |
| Уплотняющие кольца | латунь | нержавеющая сталь X20Cr13; бронза |
| Уплотнение штока | EPDM, NBR, графит |

# Размеры

| DN | L | H | d | Dk | D | K | I | C | f | n | (s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм |
| 40 | 140 | 230 | 88 | 160 | 150 | 110 | 18 | 19 | 3 | 4 | 12 |
| 50 | 150 | 250 | 102 | 160 | 165 | 125 | 18 | 19 | 3 | 4 | 12 |
| 65 | 170 | 280 | 122 | 160 | 185 | 145 | 18 | 19 | 3 | 8 | 12 |
| 80 | 180 | 310 | 138 | 160 | 200 | 160 | 18 | 19 | 3 | 8 | 12 |
| 100 | 190 | 350 | 162 | 200 | 235 | 190 | 22 | 19 | 3 | 8 | 14 |
| 125 | 200 | 395 | 188 | 250 | 270 | 220 | 26 | 19 | 3 | 8 | 17 |
| 150 | 210 | 445 | 218 | 250 | 300 | 250 | 26 | 20 | 3 | 8 | 17 |
| 200 | 230 | 510 | 278 | 250 | 360 | 310 | 26 | 22 | 3 | 12 | 17 |
| 250 | 250 | 630 | 335 | 320 | 425 | 370 | 30 | 24,5 | 3 | 12 | 19 |
| 300 | 270 | 730 | 395 | 320 | 485 | 430 | 30 | 27,5 | 4 | 16 | 19 |