# IX. КЛАПАНЫ

# БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ

# КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ

# ФЛАНЦЕВЫЙ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ ТИП 443

Балансировочные клапаны предназначены для гидравлической регулировки с целью выравнивания сопротивлений между отдельными ветвями системы.

# Характеристика

| ● | диаметр | 40 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | 3000С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |
| ● | герметичность закрытия | пропуск ( 0,05% kvs |

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 | сфероидальный чугун GGG50 |
| Крышка | чугун GG25 | сфероидальный чугун GGG50 |
| Нажимная втулка | чугун GG25 | сфероидальный чугун GGG50 |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Регулирующий конус | DN 40 – 80 нержавеющая сталь X20Cr13 DN 100 – 300 нержавеющая сталь G-X20Cr14 |
| Седло корпуса | нержавеющая сталь X10Cr13 |
| Соединитель | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Уплотнение | Klinger SIL |
| Уплотнение штока | Grafiflex |

# Размеры

| DN | L | Dz | D0 | Dp | f | g | d | H | h | n | Kvs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | - | м3/ч | кг |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 330 | 24 | 4 | 36,88 | 12,5 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 335 | 30 | 4 | 58,42 | 15,2 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 18 | 360 | 40 | 4 | 96,90 | 23,0 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 3 | 22 | 18 | 420 | 45 | 8 | 148,9 | 29,0 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 18 | 425 | 50 | 8 | 232,4 | 40,5 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 186 | 3 | 26 | 18 | 465 | 50 | 8 | 370,8 | 56,0 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 22 | 500 | 60 | 8 | 500,6 | 75,5 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 22 | 665 | 80 | 12 | 910,1 | 136,5 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 26 | 795 | 100 | 12 | 1302 | 210,0 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 4 | 32 | 26 | 780 | 100 | 12 | 1680 | 270,0 |

# Зависимость коэффициента Kvs (м3/ч) от числа оборотов открытия

| Характеристика клапанов линейная |  |  | Kvs | для полностью открытого клапана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| число оборотов, n | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 1 | 3,91 | 4,77 | 6,05 | 6,12 | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 6,55 | 7,85 | 9,55 | 10,8 | 25,9 | 36,6 | 50,0 | 75,6 | 96,2 | 124,0 |
| 4 | 11,80 | 15,04 | 17,9 | 21,7 | 49,8 | 69,3 | 91,0 | 132,3 | 161,7 |  |
| 6 | 16,96 | 21,97 | 26,9 | 33,3 | 71,5 | 103,9 | 137,0 | 188,1 | 232,4 | 287,2 |
| 8 | 22,26 | 28,63 | 35,5 | 44,7 | 93,2 | 137,4 | 183,1 | 243,0 | 300,2 |  |
| 10 | 29,72 | 35,73 | 43,9 | 55,7 | 116,6 | 175,2 | 227,1 | 296,3 | 367,5 | 524,6 |
| 12 | 36,88 | 46,23 |  |  | 147,3 | 228,1 | 276,9 |  |  |  |
| 13 |  |  | 56,9 | 73,1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,4 |
| 15 |  | 58,42 |  |  |  |  |  | 441,0 | 539,2 |  |
| 17 |  |  |  |  | 232,4 | 370,8 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954,0 |
| 20 |  |  | 96,9 | 132,0 |  |  | 500,6 | 628,2 | 721,5 |  |
| 22 |  |  |  | 148,9 |  |  |  |  |  | 1165,3 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,4 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1389,5 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  | 910,1 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,0 | 1566,6 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1302,0 | 1680,0 |

# КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ

# ФЛАНЦЕВЫЙ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ ТИП 445

Балансировочные клапаны предназначены для гидравлической регулировки с целью выравнивания сопротивлений между отдельными ветвями системы.

# Характеристика

| ● | диаметр | 65 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | 1500С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |
| ● | герметичность закрытия | пропуск 0% kvs |
| ● | допустимый перепад давления (р на клапане | 65 – 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм | 1,6 МПа 1,0 МПа 0,6 МПа 0,4 МПа |

# Материалы

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 |
| Крышка | чугун GG25 |
| Седло корпуса | нержавеющая сталь X10Cr13 |
| Регулирующий конус | чугун GG25 |
| Шток | латунь CuZn40Mn2 |
| Втулка | латунь CuZn39 Pb2 |
| Уплотнение на конусе | PTFE |
| Штурвал | сплав ABS |
| Уплотнение корпуса | металлографит |
| Уплотнение штока | EPDM |

# Размеры

| DN | L | Dz | D0 | Dp | f | c | d | H | h | n | Kvs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | - | м3/ч | кг |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 18 | 300 | 40 | 4 | 96,90 | 23,0 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 3 | 22 | 18 | 330 | 45 | 8 | 148,9 | 29,0 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 18 | 335 | 50 | 8 | 232,4 | 40,5 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 186 | 3 | 26 | 18 | 355 | 50 | 8 | 370,8 | 56,0 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 22 | 405 | 60 | 8 | 500,6 | 75,5 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 22 | 580 | 80 | 12 | 910,1 | 136,5 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 26 | 655 | 100 | 12 | 1302 | 210,0 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 4 | 32 | 26 | 640 | 100 | 12 | 1680 | 270,0 |

# Зависимость коэффициента Kvs (м3/ч) от числа оборотов открытия

| Характеристика клапанов линейная |  |  | Kvs | для полностью открытого клапана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| число оборотов, n | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 1 | 6,05 | 6,12 | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 9,55 | 10,8 | 25,9 | 36,6 | 50,0 | 75,6 | 96,2 | 124,0 |
| 4 | 17,9 | 21,7 | 49,8 | 69,3 | 91,0 | 132,3 | 161,7 |  |
| 6 | 26,9 | 33,3 | 71,5 | 103,9 | 137,0 | 188,1 | 232,4 | 287,2 |
| 8 | 35,5 | 44,7 | 93,2 | 137,4 | 183,1 | 243,0 | 300,2 |  |
| 10 | 43,9 | 55,7 | 116,6 | 175,2 | 227,1 | 296,3 | 367,5 | 524,6 |
| 12 |  |  | 147,3 | 228,1 | 276,9 |  |  |  |
| 13 | 56,9 | 73,1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 743,4 |
| 15 |  |  |  |  |  | 441,0 | 539,2 |  |
| 17 |  |  | 232,4 | 370,8 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 954,0 |
| 20 | 96,9 | 132,0 |  |  | 500,6 | 628,2 | 721,5 |  |
| 22 |  | 148,9 |  |  |  |  |  | 1165,3 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 930,4 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | 1389,5 |
| 27 |  |  |  |  |  | 910,1 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 1173,0 | 1566,6 |
| 33 |  |  |  |  |  |  | 1302,0 | 1680,0 |

# КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ТИП 751

Балансировочные клапаны предназначены для гидравлической регулировки с целью выравнивания сопротивлений между отдельными ветвями системы.

# Характеристика

| ● | диаметр | 3/8" – 2" |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | -25 - +1500С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |

# Материалы

|  | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | бронза |
| 2 | Наклонное седло | Бронза |
| 3 | Колпак и шток | высокопрочный медный сплав |
| 4 | Ручка управления | жаростойкий полиамид 6-6 на 30% насыщенный волокнами стекла |
| 5 | Уплотнения: |  |
| 5.1 | клапан/седло | тефлоновый диск |
| 5.2 | корпус/колпак для Ду 3/8" - 1" | EPDM, кольцеобразная |
| 5.3 | корпус/колпак для Ду 1 1/4" - 2" | EPDM, плоская |
| 5.4 | винта фиксации | EPDM, кольцеобразное, двойное |
| 5.5 | рабочей оси внешнее с затяжкой втулки сальника | EPDM, кольцеобразное, двойное |
| 6 | Отвод для измерения давления |  |

# Размеры

| DN/G | D | E | H | L | M | Q | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | мм | мм | кг |
| 3/8" | 1/4" | 1/4" | 104 | 88,5 | 106 | 165 | 0,630 |
| 1/2" | 1/4" | 1/4" | 104 | 88,5 | 106 | 165 | 0,581 |
| 3/4" | 1/4" | 1/4" | 104 | 95,5 | 112 | 165 | 0,629 |
| 1" | 1/4" | 1/4" | 108 | 96 | 116 | 170 | 0,852 |
| 1 1/4" | 3/8" | 1/4" | 117 | 117 | 127 | 180 | 1,133 |
| 1 1/2" | 3/8" | 1/4" | 122 | 125 | 133 | 185 | 1,243 |
| 2" | 3/8" | 1/4" | 126 | 149 | 146 | 190 | 1,992 |

# Зависимость коэффициента Kvs (м3/ч) от числа оборотов открытия

| число оборотов, n | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 |  | 0,16 | 0,21 | 0,30 | 0,40 | 0,65 | 1,11 |
| 08 |  | 0,28 | 0,39 | 0,59 | 0,88 | 1,04 | 2,37 |
| 10 | 0,120 | 0,41 | 0,57 | 0,91 | 1,33 | 1,78 | 3,50 |
| 12 | 0,160 | 0,54 | 0,73 | 1,19 | 1,80 | 2,50 | 4,66 |
| 14 | 0,205 | 0,67 | 0,90 | 1,50 | 2,29 | 3,20 | 5,79 |
| 16 | 0,250 | 0,80 | 1,05 | 1,78 | 2,82 | 3,99 | 7,00 |
| 18 | 0,295 | 0,95 | 1,24 | 2,11 | 3,37 | 4,90 | 8,60 |
| 20 | 0,390 | 1,21 | 1,43 | 2,49 | 4,05 | 6,10 | 10,37 |
| 22 | 0,540 | 1,54 | 1,73 | 3,04 | 4,74 | 7,45 | 12,43 |
| 24 | 0,740 | 1,99 | 2,16 | 3,69 | 5,52 | 9,08 | 15,10 |
| 26 | 0,940 | 2,61 | 2,83 | 4,45 | 6,63 | 10,96 | 18,15 |
| 28 | 1,155 | 3,18 | 3,49 | 5,38 | 7,99 | 12,79 | 21,44 |
| 30 | 1,310 | 3,63 | 4,18 | 6,36 | 9,61 | 14,48 | 25,52 |
| 32 | 1,500 | 3,90 | 4,65 | 7,04 | 10,94 | 16,32 | 28,57 |
| 34 | 1,645 | 4,16 | 5,09 | 7,54 | 11,89 | 17,84 | 30,64 |
| 36 | 1,755 | 4,35 | 5,44 | 7,87 | 12,97 | 19,13 | 32,19 |
| 38 | 1,850 | 4,41 | 5,70 | 8,22 | 13,99 | 20,20 | 34,22 |
| 40 | 1,950 | 4,47 | 5,90 | 8,52 | 14,88 | 21,09 | 35,48 |