# XIII. АРМАТУРА

# РЕЗЬБОВАЯ

# КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ВОДЫ с внутренней резьбой

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока рабочей среды (воды). Основным условием работы крана является его полное открытие или закрытие.

Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.

# Характеристика

| ● | диаметр | 1/2" – 3" (15 – 80 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 1100С |

# Материалы

| Корпус | никелированная латунь |
| --- | --- |
| Шар | никелированная латунь |
| Уплотнение шара | PTFE |
| Рычаг | сталь, покрытая пластмассой |

# Размеры

| R | L | H | В | М | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | мм | кг |
| 1/2" | 47 | 43 | 26 | 80 | 0,15 |
| 3/4" | 55 | 49 | 32 | 80 | 0,23 |
| 1" | 65 | 53 | 40 | 100 | 0,38 |
| 1 1/4" | 75 | 65 | 50 | 110 | 0,66 |
| 1 1/2" | 84 | 76 | 56 | 140 | 0,90 |
| 2" | 100 | 84 | 68 | 140 | 1,44 |
| 2 1/2" | 135 | 103 | 85 | 240 | 2,90 |
| 3" | 155 | 115 | 112 | 240 | 5,12 |

# КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ГАЗА с внутренней резьбой

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока рабочей среды (газа). Основным условием работы крана является его полное открытие или закрытие. Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.

# Характеристика

| ● | диаметр | 1/2" – 2" (15 – 50 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 0,5МПа (2,0 МПа – для воды) |
| ● | температура | -200С - +600С (до 1100С – для воды) |

# Материалы

| Корпус | никелированная латунь |
| --- | --- |
| Шар | хромированная латунь |
| Уплотнение шара | PTFE |
| Рычаг | сталь, покрытая пластмассой |

# Размеры

| R | L | H | В | М | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | мм | кг |
| 1/2" | 55 | 44 | 28 | 85 | 0,19 |
| 3/4" | 65 | 48 | 32 | 85 | 0,28 |
| 1" | 77 | 60 | 40 | 110 | 0,46 |
| 1 1/4" | 92 | 68 | 48 | 110 | 0,71 |
| 1 1/2" | 101 | 76 | 54 | 145 | 1,06 |
| 2" | 125 | 84 | 68 | 145 | 1,82 |

# КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ с внутренней резьбой

Клапан обратный предназначен для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды (воды).

# Характеристика

| ● | диаметр | 1/2" – 2" (15 – 50 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1/2" – 1" 1,6 МПа 1 1/4" – 2" 1,0 МПа |
| ● | температура | до 1100С |

# Материалы

| Корпус | латунь |
| --- | --- |
| Пружина | нержавеющая сталь |
| Диск | полиацетат |
| Уплотнение | NBR |

# Размеры

| R | L | H | F | KVs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | мм | м3/ч | кг |
| 1/2" | 30 | 44 | 11 | 4.4 | 0,22 |
| 3/4" | 37 | 58 | 11 | 6.7 | 0,34 |
| 1" | 44 | 62 | 11 | 11.9 | 0,52 |
| 1 1/4" | 56 | 66 | 12 | 17.4 | 0,75 |
| 1 1/2" | 63 | 71 | 13 | 29.0 | 1,15 |
| 2" | 78 | 80 | 14 | 46.5 | 1,92 |

# ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ с внутренней резьбой

Фильтры сетчатые предназначены для защиты от загрязнения технологического оборудования. Фильтр задерживает твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек.

# Характеристика

| ● | диаметр | 1/2" – 2" (15 – 50 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 1100С |

# Материалы

| Корпус | латунь |
| --- | --- |
| Фильтрующая сетка | нержавеющая сталь |
| Прокладка | паронит |
| Сливная пробка | латунь |

# Размеры

| R | L | H | KVs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | мм | м3/ч | кг |
| 1/2" | 58 | 52 | 2,7 | 0,14 |
| 3/4" | 70 | 66 | 5,1 | 0,24 |
| 1" | 87 | 78 | 11,3 | 0,32 |
| 1 1/4" | 96 | 85 | 17,2 | 0,63 |
| 1 1/2" | 106 | 95 | 23,0 | 0,79 |
| 2" | 126 | 115 | 46,8 | 1,34 |

# ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Воздухоотводчик автоматический предназначен для отвода воздушных скоплений из трубопроводов и воздухосборников.

# Характеристика

| ● | диаметр | 3/8" – 1/2" (10 – 15 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,0 МПа |
| ● | температура | до 1100С |

# Материалы

| Корпус с крышкой | латунь |
| --- | --- |
| Поплавок с золотником | полиацетат |
| Пружина | нержавеющая сталь |
| Заглушка | пластмасса |

# Размеры

| R | D | L | H | h | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | мм | кг |
| 3/8" | 42 | 50 | 73 | 52 | 0,19 |
| 1/2" | 42 | 50 | 73 | 52 | 0,20 |

# КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ с внутренней резьбой

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока рабочей среды (воды). Боковые отверстия используются для слива воды из трубопровода без демонтажа крана и для выпуска воздуха. Кран может быть использован в качестве запорного крана для установки манометра. Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.

# Характеристика

| ● | диаметр | 1/2" – 2" (15 – 50 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1/2" – 1" – 2,5 МПа 1 1/4" – 2" – 2,0МПа |
| ● | температура | до 1000С |

# Материалы

| Корпус | никелированная латунь |
| --- | --- |
| Шар | никелированная латунь |
| Уплотнение шара | PTFE |
| Рычаг | алюминий покрашенный |

# Размеры

| R | L | H | С | М | Kvs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | мм | м3/ч | кг |
| 1/2" | 57 | 45 | 55 | 90 | 15,5 | 0,26 |
| 3/4" | 65 | 48 | 58 | 90 | 31,7 | 0,35 |
| 1" | 73 | 60 | 62 | 115 | 58,5 | 0,49 |
| 1 1/4" | 86 | 65 | 66 | 115 | 96,0 | 0,75 |
| 1 1/2" | 93 | 83 | 71 | 150 | 160,0 | 1,06 |
| 2" | 109 | 94 | 78 | 180 | 269,0 | 1,81 |

# КРАН МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ

# ТИП MAN-01						ТИП MAN-02

# Характеристика

|  | тип | MAN-01 | MAN-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,0 МПа | 2,5 МПа |
| ● | температура | 1100С |
| ● | среда | вода, воздух и др. неагрессивные среды |
| ● | материал | латунь |

# Чертеж и габаритные размеры

# MAN-01 							MAN-02

# КРАН МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТИП MAN-03

# Характеристика

| ● | давление | 10 МПа |
| --- | --- | --- |
| ● | температура | 1300С |
| ● | среда | вода, воздух и др. неагрессивные среды |

# Материалы

| Корпус | хромированная сталь |
| --- | --- |
| Запорный шар | легированная сталь |
| Гайка римская | хромированная сталь |
| Уплотнение шара | PTFE |
| Ручка | алюминий |

# Чертеж и габаритные размеры