Анализатор влажности газов,

модель 5000

Лист заказа

Производство:

Технологический процесс:

Диапазон концентрации паров воды в измеряемой среде:

Концентрация:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

Диапазон возможных концентраций других компонентов в измеряемой среде:

Компонент

Максимальная

Нормальная

Минимальная

Единица измер.

Технологические условия в точке отбора пробы:

Температура:	мин.		норм.		макс.		ед. изм. (С

Давление:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

Фазовое состояние: 	 газ	 жидкость

Наличие капель жидкости в потоке

Наличие загрязнений в потоке

Зонд для отбора пробы	 да	 нет

на резьбе	 на фланце

Система редуцирования пробы	 да	 нет

Устанавливаемый вблизи пробообора погодозащищенный шкаф, в котором смонтированы и соединены трубками:

Входной и выходной запорные клапаны, предохранительный клапан, фильтр, манометр;

Редуктор с электроподогревом (220 В, 50 Гц), исполнение 1ExdIICT3/T2/Т1.

Давление на входе в редуктор: 13,8 МПа (макс.), на выходе: 340 кПа.

(Обогрев необходим для предотвращения конденсации в пробе после снижения давления 
	до 0,7 МПа и для испарения пробы сжиженных газов с точкой кипения ниже 40 (С).

(Продолжение на обороте)

Система подготовки пробы 561	 да	 нет

Число точек отбора проб:	 1	 2	 3	 4

Погодозащищенный стальной шкаф, в котором смонтированы и соединены трубками и кабелями:

Полевой блок 560В, входные запорные клапаны, осушители (2 шт.), 
	переключающие клапаны (2 шт.),   байпасные ротаметры, .коллектор дренажа;

Соленоидные клапаны для переключения проб (220 В, 50 Гц), исполнение 1ExdIICT5/T4

Обогрев шкафа, исполнение 1ExdIICT4:	 да	 нет
	  (Необходим при температуре окружающей среды -40...-18 оС)

Суперосушитель:	 да	 нет
	  (Только при измерении влажности менее 5 ppmv)

Ловушка для загрязнений:	 да	 нет
	  (Только для газов, загрязненных маслом, ДЭГ, и др.)

Опция для кислых газов:	 да	 нет
	  (Только для газов с содержанием H2S от 1% до 25%)

Полевой блок 560В, исполнение 1ЕхdIICT6

Параметры пробы на входе: давление 200...690 кПа; температура 0...100 оС; расход 750 мл/мин

Встроенный генератор влажности:	 3 ppmv	 20 ppmv

Контроллер 5000

Вариант монтажа:	 на щите	 на стойке 19"	 на стене	 на стене в корпусе NEMA4X

Режим работы:	  симметричный цикл  (30 с - измерение, 30 с - продувка)

ассиметричный цикл (30 с - измерение, 9,5 мин - продувка)

Кабели между полевым блоком и контроллером

Сигнальный спецкабель (4 витых пары в экране):	 	 м (максимально 600 м)

Следующие кабели обеспечиваются Заказчиком:

Кабель питания полевого блока (220 В, 50 Гц, 2 х 1 мм2)
	  (Питание полевого блока и контроллера через автоматы питания из одного места)

Кабель управления соленоидными клапанами, переключающими точки пробоотбора 
	  (220 В, 50 Гц, х 1 мм2, одна жила общая, плюс по одной жиле на каждую точку отбора пробы)

Рекомендуемые запасные части	 да	 нет

Напряжение питания (всей аппаратуры)	 220 В, 50 Гц

Заполнил (Ф И О):

Должность:

Предприятие:

Адрес:

Телефон: 	   Факс.:	    Дата: