# III. КРАНЫ ШАРОВЫЕ

# ДЛЯ ПРОПАН - БУТАНА

# КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПРОПАН-БУТАНА ТИП WK

# модификация WK 4a PB

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 40 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -30 - 1100С |
| ● | среда | пропан-бутан |

# Материалы								График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь St 37-2 |
| 2 | Шар | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 латунь CuZn39Pb3 с покрытием Cr-Ni |
| 3 | Уплотнение шара | PTFE |
| 4 | Шток | сталь 41Cr4 |
| 5 | Уплотнение штока | NBR |
| 6 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 7 | Пружина | пружинная сталь |
| 8 | Ручка | углеродистая сталь St37-2 |

# Размеры

| DN | PN | D1 | D0 | d0 | n | Dz | f | L | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | - | мм | кг |
| 15 | 1,6–4,0 | 47 | 65 | 14 | 4 | 95 | 2 | 40 | 55 | 2,2 |
| 20 | 1,6–4,0 | 58 | 75 | 14 | 4 | 105 | 2 | 45 | 65 | 3,0 |
| 25 | 1,6–4,0 | 68 | 85 | 14 | 4 | 115 | 2 | 50 | 70 | 4,0 |
| 32 | 1,6–4,0 | 78 | 100 | М16 | 4 | 140 | 2 | 70 | 100 | 5,0 |
| 40 | 1,6–4,0 | 88 | 110 | М16 | 4 | 150 | 3 | 75 | 105 | 6,5 |

# КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПРОПАН-БУТАНА ТИП WK

# модификация WK 2a PB

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 50 – 100 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -30 - 1100С |
| ● | среда | пропан-бутан |

# Материалы 				График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь R-35 |
| 2 | Шар | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 латунь CuZn39Pb3 с покрытием Cr-Ni |
| 3 | Уплотнение шара | PTFE |
| 4 | Шток | сталь 41Cr4 |
| 5 | Уплотнение штока | NBR |
| 6 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 7 | Пружина | пружинная сталь |
| 8 | Ручка | углеродистая сталь St37-2 |

# Размеры

| DN | PN | D1 | D0 | d0 | n | Dz | g | f | L | H | a | s | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | - | мм | кг |
| 50 | 1,6–4,0 | 102 | 125 | 18 | 4 | 165 | 20 | 3 | 85 | 115 | 23 | 22 | 8,4 |
| 65 | 1,6 | 122 | 145 | 18 | 4 | 185 | 20 | 3 | 105 | 125 | 23 | 22 | 10,0 |
|  | 2,5-4,0 | 122 | 145 | М16 | 8 | 185 | 23 | 3 | 105 | 125 | 23 | 22 | 10,0 |
| 80 | 1,6-4,0 | 135 | 160 | 18 | 8 | 200 | 24 | 3 | 120 | 135 | 25 | 19 | 12,5 |
| 100 | 1,6 | 158 | 180 | М16 | 8 | 220 | 24 | 3 | 160 | 150 | 23 | 22 | 20,0 |
|  | 2,5-4,0 | 158 | 190 | М20 | 8 | 235 | 24 | 3 | 160 | 150 | 23 | 22 | 20,0 |

# КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПРОПАН-БУТАНА ТИП WK

# модификация WK 6b PB

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 100 – 200 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -30 - 1100С |
| ● | среда | пропан-бутан |

# Материалы								График температура - давление

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | углеродистая стальSt 37-2 + R-35 |
| 2 | Шар | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 высокопрочный чугун GGG50 с покрытием Cr-Ni |
| 3 | Уплотнение шара | PTFE |
| 4 | Шток | сталь 41Cr4 |
| 5 | Уплотнение штока | NBR |
| 6 | Уплотнение типа "О" | NBR |
| 7 | Пружина | пружинная сталь |
| 8 | Ручка | углеродистая сталь St37-2 |

# Размеры

| DN | PN | D1 | D0 | d0 | n | Dz | D | g | f | L | H | a | s | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | - | мм | кг |
| 100 | 1,6 | 158 | 180 | 18 | 8 | 220 | 167 | 24 | 3 | 350 | 152 | 23 | 22 | 25,0 |
|  | 2,5–4,0 | 158 | 190 | 22 | 8 | 235 | 167 | 24 | 3 | 350 | 152 | 23 | 22 | 25,0 |
| 125 | 1,6 | 184 | 210 | 18 | 8 | 250 | 193 | 26 | 3 | 325 | 169 | 29 | 25 | 34,0 |
|  | 2,5-4,0 | 184 | 220 | 26 | 8 | 270 | 193 | 26 | 3 | 325 | 169 | 29 | 25 | 34,0 |
| 150 | 1,6 | 212 | 240 | 22 | 8 | 285 | 244 | 26 | 3 | 350 | 200 | 25 | 27 | 50,0 |
|  | 2,5 | 212 | 250 | 26 | 8 | 300 | 244 | 28 | 3 | 350 | 200 | 25 | 27 | 50,0 |
| 200 | 1,6 | 268 | 295 | 22 | 12 | 340 | 324 | 30 | 3 | 400 | 237 | 25 | 27 | 90,0 |
|  | 2,5 | 278 | 310 | 26 | 12 | 360 | 324 | 30 | 3 | 400 | 237 | 25 | 27 | 90,0 |
|  | 4,0 | 285 | 320 | 30 | 12 | 375 | 324 | 34 | 3 | 400 | 237 | 25 | 27 | 95,0 |

# КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПРОПАН-БУТАНА ТИП АН

# модификация 	AH-2с-МG – резьбовой

# АН-2с-МР – под сварку

АН-2с-МК – фланцевый

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 25 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -40 - 1000С |
| ● | среда | пропан-бутан |

# Конструкция и материалы

Конструкция крана сварная с плавающим шаром.

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус сварной | Углеродистая сталь 18G2A; St 37-2; С35 |
| 2 | Шток | Нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 3 | Шар | Нержавеющая сталь X20Cr13; |
| 4 | Обойма прокладки шара | Углеродистая сталь St 37-2 |
| 5 | Пружина | Нержавеющая сталь X5CrNi 18 10 |
| 6 | Рычаг с покрытием | Углеродистая сталь ST37.0 |
| 7 | Уплотнение шара | PTFE |
| 8 | Уплотнение штока | PTFE |
| 9 | Уплотнение типа "О" | NBR; FKM |

# Технические решения:

- односторонняя компенсация;

- антистатическая защита;

- противопожарная защита.

AH-2c-MG				AH-2c-MP				 AH-2c-MK

# Размеры

| DN | PN | L | L1 | L2 | D | K | G | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | " | MG | MP | MK |
| 15 | 1,6 – 4,0 | 130 | 130 | 75 | 21,5 | 3,2 | 1/2 | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
| 20 | 1,6 – 4,0 | 150 | 150 | 80 | 27,0 | 3,6 | 3/4 | 1,2 | 1,5 | 2,8 |
| 25 | 1,6 – 4,0 | 160 | 160 | 90 | 33,7 | 3,6 | 1 | 2,0 | 2,2 | 3,5 |

# КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПРОПАН-БУТАНА ТИП АН

# модификация 	AH-2ср – под сварку

АН-2с – фланцевый

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 32 – 80 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -40 - 1000С |
| ● | среда | пропан-бутан |

# Конструкция и материалы

Конструкция крана сварная с плавающим шаром.

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус сварной | Углеродистая сталь 18G2A; St 37-2; С35 |
| 2 | Шток | Нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 3 | Шар | Нержавеющая сталь X20Cr13; |
| 4 | Обойма прокладки шара | Углеродистая сталь St 37-2 |
| 5 | Пружина | Нержавеющая сталь X5CrNi 18 10 |
| 6 | Рычаг с покрытием | Углеродистая сталь ST37.0 |
| 7 | Уплотнение шара | PTFE |
| 8 | Уплотнение штока | PTFE |
| 9 | Уплотнение типа "О" | NBR; FKM |

# Технические решения:

- односторонняя компенсация;

- антистатическая защита;

- противопожарная защита.

AH-2cр								 AH-2c

# Размеры

| DN | PN | L | H | h | a | s | L2 | D | k | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | AH-2cp | AH-2c |
| 32 | 1,6-4,0 | 104 | 101 | 80,0 | 14,5 | 14 | 370 | 42,4 | 3,6 | 5,0 | 5,4 |
| 40 | 1,6-4,0 | 106 | 105 | 84,0 | 14,5 | 14 | 380 | 48,3 | 3,6 | 5,5 | 5,9 |
| 50 | 1,6-4,0 | 108 | 112 | 90,5 | 14,5 | 14 | 390 | 60,3 | 4,0 | 6,8 | 7,4 |
| 65 | 1,6-4,0 | 112 | 127 | 101,5 | 16,5 | 17 | 400 | 76,1 | 5,0 | 9,5 | 10,0 |
| 80 | 1,6-4,0 | 140 | 138 | 113,5 | 16,5 | 17 | 450 | 88,9 | 5,6 | 11,9 | 12,9 |

# КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПРОПАН-БУТАНА ТИП АН

# модификация 	AH-12с – под сварку

АН-11с – фланцевый

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 100 – 200 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -40 - 1000С |
| ● | среда | пропан-бутан |

# Конструкция и материалы

Конструкция крана сварная с плавающим шаром.

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус сварной | Углеродистая сталь 18G2A; St 37-2; С35 |
| 2 | Шток | Нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 3 | Шар | Нержавеющая сталь X20Cr13; |
| 4 | Обойма прокладки шара | Углеродистая сталь St 37-2 |
| 5 | Пружина | Нержавеющая сталь X5CrNi 18 10 |
| 6 | Рычаг с покрытием | Углеродистая сталь ST37.0 |
| 7 | Уплотнение шара | PTFE |
| 8 | Уплотнение штока | PTFE |
| 9 | Уплотнение типа "О" | NBR; FKM |

# Технические решения:

- односторонняя компенсация;

- антистатическая защита;

- противопожарная защита.

AH-12c								 AH-11c

# Размеры

| DN | PN | L | H | h | a | s | L2 | D | k | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | AH-12с | AH-11c |
| 100 | 1,6 | 190 | 165 | 133 | 24 | 22 | 520 | 114,3 | 5,6 | 28,0 | 24,0 |
|  | 2,5 – 4,0 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |
| 125 | 1,6 | 325 | 216 | 170 | 37 | 36 | 600 | 139,7 | 6,3 | 51,0 | 46,5 |
|  | 2,5 – 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,0 |
| 150 | 1,6 | 350 | 236 | 191 | 37 | 36 | 700 | 168,3 | 7,1 | 79,0 | 74,5 |
|  | 2,5 – 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |
| 200 | 1,6 | 400 | 270 | 221 | 37 | 36 | 800 | 219,1 | 6,3 | 101 | 103,0 |

# КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПРОПАН-БУТАНА ТИП АН

# модификация 	AH-15с – под сварку

АН-14с – фланцевый

Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 200 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 – 4,0 МПа |
| ● | температура | -40 - 1000С |
| ● | среда | пропан-бутан |

# Конструкция и материалы

Конструкция крана сварная с плавающим шаром.

|  | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус сварной | Углеродистая сталь 18G2A; St 37-2; С35 |
| 2 | Шток | Нержавеющая сталь X20Cr13 |
| 3 | Шар | Нержавеющая сталь X20Cr13; |
| 4 | Обойма прокладки шара | Углеродистая сталь St 37-2 |
| 5 | Пружина | Нержавеющая сталь X5CrNi 18 10 |
| 6 | Рычаг с покрытием | Углеродистая сталь ST37.0 |
| 7 | Уплотнение шара | PTFE |
| 8 | Уплотнение штока | PTFE |
| 9 | Уплотнение типа "О" | NBR; FKM |

# Технические решения:

- двусторонняя компенсация;

- система уплотняющей смазки;

- антистатическая защита;

- альтернативно противопожарная защита.

AH-15c								 AH-14c

# Размеры

| DN | PN | L | H | h | a | s | L2 | D | k | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | МПа | мм | AH-15с | AH-14c |
| 200 | 1,6 | 400 | 285 | 239 | 37 | 36 | 800 | 219,1 | 8,0 | 140 | 130 |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
|  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |
| 250 | 1,6 | 450 | 386 | 310 | 63 | 8х52х60 | 900 | 273,0 | 10,0 | 204 | 210 |
|  | 2,5 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |
|  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |
| 300 | 1,6 | 500 | 426 | 350 | 63 | 8х52х60 | 1050 | 323,9 | 10,0 | 391 | 285 |
|  | 2,5 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 |
|  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |