# VII. ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ,

# ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ

# ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

# тип 215 – прямой корпус

# тип 216 – угловой корпус

Вентиль предназначен для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 3000С |
| ● | среда | вода, водяной пар и др. инертные среды |

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ (по согласованию с Поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG25 | сфероидальный чугун GGG40.3; бронза G-CuSn10 |
| 2 | Крышка | чугун GG25 | сфероидальный чугун GGG40.3; бронза G-CuSn10 |
| 3 | Грундбукса | сфер. чугун GGG50 (DN 15 – 32), чугун GG25 (DN 40 – 300) | сфероидальный чугун GGG40.3; бронза G-CuSn10 |
| 4 | Тарелка | нерж.сталь X20Cr13 | бронза G-CuSn10 |
| 5 | Шток | нерж.сталь X20Cr13 | латунь CuZn40Mn2; бронза G-CuSn10 |
| 6 | Седло | нерж.сталь X10Cr13 | бронза G-CuSn10 |
| 7 | Уплотнение штока | металлографит |
| 8 | Уплотнение | металлографит Klingerit |

DN 200 - 300

тарелка разгружена

направление потока среды – на тарелку

шток

тип 215						тип 216

# Размеры

| DN | Dz | Dp | Do | nxd | g | f | Dk | s | 215 | 216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | H | h | мас-са | kv | L | H | h | мас-са | kv |
| мм | мм | мм | кг | м3/ч | мм | кг | м3/ч |
| 15 | 95 | 45 | 65 | 4х14 | 14 | 2 | 100 | 9 | 130 | 167 | 5 | 3,3 | 5,9 | 90 | 163 | 10 | 3,1 | 7,2 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 4х14 | 16 | 2 | 100 | 9 | 150 | 167 | 5,5 | 3,9 | 7,4 | 95 | 160 | 10 | 3,5 | 9,2 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 4х14 | 16 | 2 | 120 | 11 | 160 | 175 | 7 | 5,0 | 13 | 100 | 173 | 13 | 4,8 | 16 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 4х18 | 18 | 2 | 120 | 11 | 180 | 186 | 14 | 6,6 | 18 | 105 | 173 | 20 | 6,6 | 22 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 4х18 | 18 | 3 | 160 | 13 | 200 | 235 | 20 | 8,4 | 30 | 115 | 214 | 18 | 8,7 | 37 |
| 50 | 165 | 102 | 125 | 4х18 | 20 | 3 | 160 | 13 | 230 | 248 | 25 | 12,0 | 41 | 125 | 211 | 26 | 11,8 | 51 |
| 65 | 185 | 122 | 145 | 4х18 | 20 | 3 | 180 | 14 | 290 | 260 | 35 | 17,3 | 79 | 145 | 236 | 35 | 14,0 | 98,5 |
| 80 | 200 | 138 | 160 | 8х18 | 22 | 3 | 200 | 16 | 310 | 291 | 41 | 22,7 | 115 | 155 | 250 | 41 | 20,5 | 143 |
| 100 | 220 | 158 | 180 | 8х18 | 24 | 3 | 250 | 17 | 350 | 338 | 31 | 35,8 | 181 | 175 | 301 | 31 | 32,2 | 226 |
| 125 | 250 | 188 | 210 | 8х18 | 26 | 3 | 250 | 17 | 400 | 384 | 48 | 52,8 | 225 | 200 | 339 | 48 | 46 | 281 |
| 150 | 285 | 212 | 240 | 8х22 | 26 | 3 | 320 | 19 | 480 | 429 | 54 | 74,2 | 364 | 225 | 383 | 54 | 62 | 455 |
| 200 | 340 | 268 | 295 | 12х22 | 30 | 3 | 360 | 24 | 600 | 529 | 77 | 126 | 690 | 275 | 455 | 77 | 106 | 860 |
| 250 | 405 | 320 | 355 | 12х26 | 32 | 3 | 360 | 27 | 730 | 638 | 120 | 200 | 1010 | 325 | 531 | 120 |  | 1260 |
| 300 | 460 | 378 | 410 | 12х26 | 32 | 4 | 500 | 27 | 850 | 710 | 120 | 315 |  | 375 | 710 | 120 |  |  |

Под заказ возможна поставка вентиля с электроприводом

ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ТИП 201

Вентиль предназначен для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 10 – 50 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 2000С |
| ● | среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |

Под заказ возможна поставка запорно-обратных вентилей.

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ (по согласованию с Поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 | чугун GG25 |
| Крышка | чугун GG25 | чугун GG25 |
| Тарелка | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X20Cr13 с упл. PTFE; бронза CuSn10 |
| Седло | нержавеющая сталь X10Cr13 | бронза G-CuSn10 |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | латунь CuZn40Mn2 |
| Уплотнение штока | графит |
| Уплотнение | металлографит Klingerit |

# Запорно-обратные вентили

пружина X20CrNi17

# исп. с пружиной		исп. без пружины

# Размеры

| DN | g | I | H | L | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | " | мм | кг |
| 10 | 3/8" | 12 | 112 | 85 | 0,7 |
| 15 | 1/2" | 14 | 118 | 90 | 0,9 |
| 20 | 3/4" | 16 | 118 | 100 | 1,0 |
| 25 | 1" | 18 | 138 | 120 | 1,5 |
| 32 | 1 1/4" | 20 | 165 | 140 | 2,1 |
| 40 | 1 1/2" | 22 | 185 | 170 | 3,2 |
| 50 | 2" | 24 | 198 | 200 | 4,3 |

# ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНЫЙ

# С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВЫЙ

# тип 229 – прямой корпус

# тип 230 – с угловой корпус

# Вентиль предназначен для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 200 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 3000С |
| ● | среда | вода, водяной пар и др. инертные среды |

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 | сфероидальный чугун GGG40.3 |
| Седло | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Крышка | чугун GG25 |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Штурвал | сфероидальный чугун GGG50 |
| Сальник | углеродистая сталь St37-2 |
| Регулирующая тарелка | нержавеющая сталь X12CrNi189 |
| Сильфон | нержавеющая сталь X12CrNi189 |
| Уплотнение | металлографит |
| Уплотнение крышки | металлографит |

# Размеры			тип 229							тип 230

|  | 229, 230 | 229 | 230 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN | Dz | Dp | Do | do | n | g | f | Dk | L | H | KVs | Масса | L1 | H1 | KVs | Масса |
| мм | мм | - | мм | мм | м3/ч | кг | мм | м3/ч | кг |
| 15 | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 | 14 | 2 | 100 | 130 | 160 | 5,9 | 3,2 | 90 | 154 | 7,2 | 3,2 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 16 | 2 | 100 | 150 | 160 | 7,4 | 3,9 | 95 | 151 | 9,2 | 3,9 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 16 | 2 | 100 | 160 | 170 | 13 | 4,6 | 100 | 160 | 16 | 4,6 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 2 | 100 | 180 | 180 | 18 | 6,3 | 105 | 171 | 22 | 6,3 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 160 | 200 | 210 | 30 | 8,7 | 115 | 192 | 37 | 8,7 |
| 50 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 160 | 230 | 230 | 41 | 12,3 | 125 | 203 | 51 | 12,3 |
| 65 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 160 | 290 | 247 | 79 | 16,3 | 145 | 219 | 98,5 | 14,9 |
| 80 | 200 | 138 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 200 | 310 | 294 | 115 | 22,4 | 155 | 252 | 143 | 20,0 |
| 100 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 24 | 3 | 200 | 350 | 317 | 181 | 34,0 | 175 | 272 | 226 | 28,0 |
| 125 | 250 | 188 | 210 | 18 | 8 | 26 | 3 | 250 | 400 | 333 | 225 | 50,0 | 200 | 291 | 291 | 44,0 |
| 150 | 285 | 212 | 240 | 22 | 8 | 26 | 3 | 320 | 480 | 432 | 364 | 74,0 | 225 | 373 | 455 | 64,0 |
| 200 | 340 | 268 | 295 | 22 | 12 | 30 | 3 | 360 | 600 | 540 | 690 | 130,0 | 275 | 480 | 860 | 110,0 |

ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

тип 225 – прямой корпус

тип 226 – угловой корпус

Вентиль предназначен для отсекания и регулирования потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 200 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 3000С |
| ● | среда | вода, водяной пар и др. инертные среды |

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 |
| Крышка | чугун GG25 |
| Грундбукса | чугун GG25 |
| Регулирующая тарелка | нерж. сталь X20Cr13 | бронза CuSn10 |
| Шток | нерж. сталь X20Cr13 | латунь CuZn40Mn2 |
| Седло | нерж. сталь X10Cr13 | бронза CuSn10 |
| Уплотнение штока | металлографитовые кольца |
| Уплотнение | металлографит Klingerit |

тип 225						тип 226

# Размеры

| DN | Dz | Dp | Do | do | n | g | f | Dk | h | L | H | L1 | Масса, кг | kv, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | - | мм | 225 | 226 | 225 | 226 |
| 15 | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 | 14 | 2 | 100 | 14 | 130 | 173 | 90 | 3,0 | 2,8 | 4,7 | 5,9 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 16 | 2 | 100 | 14 | 150 | 173 | 95 | 3,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 16 | 2 | 120 | 25 | 160 | 180 | 100 | 5,0 | 4,8 | 9,1 | 11,4 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 2 | 120 | 31 | 180 | 188 | 105 | 6,5 | 6,6 | 13,0 | 16,3 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 140 | 23 | 200 | 231 | 115 | 9,5 | 9,4 | 20,0 | 25,0 |
| 50 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 140 | 29 | 230 | 238 | 125 | 12,5 | 12,0 | 30,0 | 37,5 |
| 65 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 160 | 38 | 290 | 265 | 145 | 17,6 | 17,2 | 60,0 | 75,0 |
| 80 | 200 | 138 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 180 | 45 | 310 | 295 | 155 | 24,0 | 23,4 | 90,0 | 112,5 |
| 100 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 24 | 3 | 200 | 40 | 350 | 342 | 175 | 36,8 | 36,5 | 125 | 156,3 |
| 125 | 250 | 188 | 210 | 18 | 8 | 26 | 3 | 250 | 48 | 400 | 382 | 200 | 52,6 | 52,1 | 200 | 250 |
| 150 | 285 | 212 | 240 | 22 | 8 | 26 | 3 | 320 | 54 | 480 | 426 | 225 | 76,5 | 76,0 | 270 | 338 |
| 200 | 340 | 268 | 295 | 22 | 12 | 30 | 3 | 360 | 80 | 600 | 526 | - | 108,5 | - | 550 | - |

# ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ

# С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП 231

Вентиль предназначен для отсекания и регулирования потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 150 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 3000С |
| ● | среда | вода, водяной пар и др. инертные среды |

# Материалы

| Наименование | 231 | 231С |
| --- | --- | --- |
| Корпус | чугун GG25 | сфероидальный чугун GGG40.3 |
| Седло | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Крышка | чугун GG25 |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Штурвал | сфероидальный чугун GGG50 |
| Сальник | углеродистая сталь St37-2 |
| Регулирующая тарелка | нержавеющая сталь X12CrNi189 |
| Сильфон | нержавеющая сталь X12CrNi189 |
| Уплотнение | металлографит |
| Уплотнение крышки | металлографит |

# Размеры

| DN | Dz | Dp | Do | do | n | g | f | Dk | L | H | KVs | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | - | мм | м3/ч | кг |
| 15 | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 | 14 | 2 | 100 | 130 | 160 | 5,9 | 3,2 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 16 | 2 | 100 | 150 | 160 | 7,4 | 3,9 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 16 | 2 | 100 | 160 | 170 | 13 | 4,6 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 2 | 100 | 180 | 180 | 18 | 6,3 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 160 | 200 | 210 | 30 | 8,7 |
| 50 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 160 | 230 | 230 | 41 | 12,3 |
| 65 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 160 | 290 | 247 | 79 | 16,3 |
| 80 | 200 | 138 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 200 | 310 | 294 | 115 | 22,4 |
| 100 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 24 | 3 | 200 | 350 | 317 | 181 | 34,0 |
| 125 | 250 | 188 | 210 | 18 | 8 | 26 | 3 | 250 | 400 | 333 | 225 | 50,0 |
| 150 | 285 | 212 | 240 | 22 | 8 | 26 | 3 | 480 | 432 | 320 | 364 | 74,0 |

ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНЫЙ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТИП 218

тип 218   – запорный

тип 218R – запорно-регулирующий

Вентиль запорный предназначен для отсекания, запорно-регулирующий для отсекания и регулирования потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 4,0 МПа (возможно изготовление с фланцами на 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа) 6,3; 10,0; 16,0 – под заказ |
| ● | температура | до 4500С (для газа и топлива 2000С) |
| ● | среда | вода, водяной пар, другие жидкие и газообразные среды, в том числе топливо и масла на нефтяной основе |

## Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
| Корпус | сталь GS C-25 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь G-X6CrNiTi 18-10 и др. |
| Крышка | сталь С22.8 сталь GS C-25 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь G-X6CrNiTi 18-10 и др. |
| Седло | нержавеющая сталь X20CrNi17 2 нержавеющая сталь GX10CrNi 18-8 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 |
| Тарелка (конус) | нержавеющая сталь X30Cr13 нержавеющая сталь X10Cr13 нержавеющая сталь G-X20Cr14 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 |
| Уплотнение | Графит | Графит, тефлон |
| Штурвал | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом |

Регулирующий конус

Тарелка с кольцом PTFE (до 2000С)

Направление

потока

Ду 15 - 100

Разгруженная тарелка (для Ду 125-300)

Ду 125 - 300

(Направление потока на тарелку)

## Размеры

| DN | PN 4,0 MПa | PN 1,6 МПа | Под сварку "S" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dz | Dp | Do | do | n | g | L | H | h | Macca | Dz | Dp | Do | do | n | Dz | Dw | Macca |
| мм | мм | - | мм | кг | мм | - | мм | кг |
| 15 | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 | 16 | 130 | 155 | 13 | 3,8 | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 | 22 | 18 | 2,4 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 18 | 150 | 155 | 13 | 4,5 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 27 | 23 | 2,6 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 18 | 160 | 155 | 13 | 5,0 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 34 | 29 | 2,8 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 180 | 195 | 15 | 9,0 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 43 | 37 | 6,2 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 200 | 205 | 19 | 9,7 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 49 | 43 | 7,1 |
| 50 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 230 | 215 | 24 | 11,2 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 61 | 55 | 8,4 |
| 65 | 185 | 122 | 145 | 18 | 8 | 22 | 290 | 245 | 30 | 28,5 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 77 | 69 | 19,2 |
| 80 | 200 | 138 | 160 | 18 | 8 | 24 | 310 | 300 | 40 | 37,8 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 90 | 81 | 23,0 |
| 100 | 235 | 162 | 190 | 22 | 8 | 24 | 350 | 402 | 45 | 55,3 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 115 | 105 | 44,0 |
| 125 | 270 | 188 | 220 | 26 | 8 | 26 | 400 | 436 | 55 | 75,4 | 250 | 184 | 210 | 18 | 8 | 141 | 131 | 56,0 |
| 150 | 300 | 218 | 250 | 26 | 8 | 28 | 480 | 496 | 65 | 102,0 | 285 | 212 | 240 | 22 | 8 | 170 | 158 | 79,0 |
| 200 | 375 | 285 | 320 | 30 | 12 | 34 | 600 | 576 | 75 | 175,0 | 340 | 268 | 295 | 22 | 8 | 222 | 204 | 165,0 |
| 250 | 450 | 306 | 385 | 33 | 12 | 38 | 730 | 590 | 130 | 325,0 | 405 | 320 | 355 | 26 | 12 | 290 | 260 | 230,0 |
| 300 | 515 | 410 | 450 | 33 | 16 | 42 | 850 | 730 | 205 | 530,0 | 460 | 370 | 410 | 26 | 12 | 350 | 315 | 470,0 |

ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНЫЙ

С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ТИП 218М

Вентиль предназначен для отсекания потока рабочей среды.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 4,0 МПа (возможно изготовление с фланцами на 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа) |
| ● | температура | до 4500С (для газа и топлива 2000С) |
| ● | среда | вода, водяной пар, другие жидкие и газообразные среды, в том числе топливо и масла на нефтяной основе |

## Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- |
| Корпус | сталь С 22.8; GS C-25 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь G-X6CrNiTi 18-10 |
| Крышка | сталь С22.8; GS C-25 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь G-X6CrNiTi 18-10 |
| Тарелка (конус) | нержавеющая сталь X30Cr13 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь G-X6CrNiTi 18-10 |
| Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь G-X6CrNiTi 18-10 |
| Уплотнение | Stellit 6 |
| Сильфон | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 |
| Штурвал | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом |

Уплотнение для газов

Тарелка с кольцом PTFE (до 2000С)

Направление

потока

Ду 15 - 100 						Разгруженная тарелка (для Ду 125-300)

Ду 125 - 300

(Направление потока на тарелку)

## Размеры

| DN | PN 4,0 MПa | PN 1,6 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | Dz | Dp | Do | do | n | g | L | H | h | Dk | Macca | Dz | Dp | Do | do | n |
| мм | мм | - | мм | кг | мм | - |
| 15 | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 | 16 | 130 | 210 | 12 | 120 | 4,3 | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 18 | 150 | 210 | 12 | 120 | 4,9 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 18 | 160 | 210 | 12 | 120 | 5,5 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 180 | 260 | 14 | 160 | 9,5 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 200 | 270 | 14 | 160 | 10,3 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 |
| 50 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 230 | 280 | 16 | 160 | 13,5 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 |
| 65 | 185 | 122 | 145 | 18 | 8 | 22 | 290 | 320 | 18 | 200 | 29,6 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 |
| 80 | 200 | 138 | 160 | 18 | 8 | 24 | 310 | 370 | 18 | 250 | 38,0 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 |
| 100 | 235 | 162 | 190 | 22 | 8 | 24 | 350 | 405 | 22 | 320 | 58,8 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | 270 | 188 | 220 | 26 | 8 | 26 | 400 | 570 | 40 | 280 | 95 | 250 | 184 | 210 | 18 | 8 |
| 150 | 300 | 218 | 250 | 26 | 8 | 28 | 480 | 610 | 45 | 320 | 112 | 285 | 212 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 375 | 285 | 320 | 30 | 12 | 34 | 600 | 670 | 50 | 400 | 205 | 340 | 268 | 295 | 22 | 8 |
| 250 | 450 | 306 | 385 | 33 | 12 | 38 | 730 | 684 | 55 | 400 | 305 | 405 | 320 | 355 | 26 | 12 |
| 300 | 515 | 410 | 450 | 33 | 16 | 42 | 850 | 830 | 85 | 600 | 560 | 460 | 370 | 410 | 26 | 12 |

# ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНО-ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

# тип 330 – прямой корпус

# тип 331 – угловой корпус

Вентиль предназначен для отсекания потока рабочей среды. В положении "открыто" запорно-обратный вентиль выполняет функции обратного клапана.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 300 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа |
| ● | температура | до 3000С |
| ● | среда | вода, водяной пар и др. инертные среды |

# Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ (по согласованию с Поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG25 | сфероидальный чугун GGG40.3; бронза G-CuSn10 |
| 2 | Крышка | чугун GG25 | сфероидальный чугун GGG40.3; бронза G-CuSn10 |
| 3 | Грундбукса | сфер. чугун GGG50 (DN 15 – 32), чугун GG25 (DN 40 – 300) | сфероидальный чугун GGG40.3; бронза G-CuSn10 |
| 4 | Тарелка | нерж.сталь X20Cr13 | бронза G-CuSn10 |
| 5 | Шток | нерж.сталь X20Cr13 | латунь CuZn40Mn2; бронза G-CuSn10 |
| 6 | Седло | нерж.сталь X10Cr13 | бронза G-CuSn10 |
| 7 | Уплотнение штока | металлографит |
| 8 | Уплотнение | металлографит Klingerit |

стандартное

исп. с пружиной

DN 200 - 300

пружина

нерж.сталь X20CrNi172

исп. без пружины

тарелка разгружена

направление потока среды – на тарелку

шток

тип 330						тип 331

# Размеры

| DN | Dz | Dp | Do | nxd | g | f | Dk | s | 330 | 331 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | H | h | мас-са | kv | L | H | h | мас-са | kv |
| мм | мм | мм | кг | м3/ч | мм | кг | м3/ч |
| 15 | 95 | 45 | 65 | 4х14 | 14 | 2 | 100 | 9 | 130 | 167 | 5 | 3,3 | 5,9 | 90 | 163 | 5 | 3,1 | 7,2 |
| 20 | 105 | 58 | 75 | 4х14 | 16 | 2 | 100 | 9 | 150 | 167 | 5 | 3,9 | 7,4 | 95 | 160 | 5 | 3,5 | 9,2 |
| 25 | 115 | 68 | 85 | 4х14 | 16 | 2 | 120 | 11 | 160 | 175 | 8 | 5,0 | 13 | 100 | 173 | 8 | 4,8 | 16 |
| 32 | 140 | 78 | 100 | 4х18 | 18 | 2 | 120 | 11 | 180 | 186 | 9 | 6,6 | 18 | 105 | 173 | 9 | 6,6 | 22 |
| 40 | 150 | 88 | 110 | 4х18 | 18 | 3 | 160 | 13 | 200 | 235 | 12 | 8,4 | 30 | 115 | 214 | 12 | 8,7 | 37 |
| 50 | 165 | 102 | 125 | 4х18 | 20 | 3 | 160 | 13 | 230 | 248 | 13 | 12,0 | 41 | 125 | 211 | 13 | 11,8 | 51 |
| 65 | 185 | 122 | 145 | 4х18 | 20 | 3 | 180 | 14 | 290 | 260 | 16 | 17,3 | 79 | 145 | 236 | 16 | 14,0 | 98,5 |
| 80 | 200 | 138 | 160 | 8х18 | 22 | 3 | 200 | 16 | 310 | 291 | 20 | 22,7 | 115 | 155 | 250 | 20 | 20,5 | 143 |
| 100 | 220 | 158 | 180 | 8х18 | 24 | 3 | 250 | 17 | 350 | 338 | 25 | 35,8 | 181 | 175 | 301 | 25 | 32,2 | 226 |
| 125 | 250 | 188 | 210 | 8х18 | 26 | 3 | 250 | 17 | 400 | 384 | 32 | 52,8 | 225 | 200 | 339 | 32 | 46 | 281 |
| 150 | 285 | 212 | 240 | 8х22 | 26 | 3 | 320 | 19 | 480 | 429 | 38 | 74,2 | 364 | 225 | 383 | 38 | 62 | 455 |
| 200 | 340 | 268 | 295 | 12х22 | 30 | 3 | 360 | 24 | 600 | 529 | 50 | 126 | 690 | 275 | 455 | 50 | 106 | 860 |
| 250 | 405 | 320 | 355 | 12х26 | 32 | 3 | 360 | 27 | 730 | 638 | 62 | 200 | 1010 | 325 | 531 | 62 |  | 1260 |
| 300 | 460 | 378 | 410 | 12х26 | 32 | 4 | 500 | 27 | 850 | 710 | 100 | 315 |  | 375 | 710 | 100 |  |  |

Под заказ возможна поставка вентиля с электроприводом